# 浅析水利灌区渠道工程质量管理控制措施

蒋有能

四川尚通环汇建筑工程有限公司615600

摘要：灌区渠道工程是水利工程中十分重要的一个项目，从当前灌区渠道工程质量的控制与管理工作上来看，还存在一定的问题，应该在加强人性化管理的基础上对整体的发展状况进行思考。

关键词：水利；灌区；渠道；质量

引言

我国重点开发的项目包括水利工程项目，水利工程项目的开发直接关系到社会发展和人民的生活。水利项目当中的灌溉工程的核心特征价值就是灌溉面积。而防洪工程的核心特征值就是实际防护范围。灌区渠道工程在水利工程当中占据着非常重要的地位，但是针对当前的灌区渠道工程质量的控制，仍旧存在一些问题需要得到有效的调整。

1水利灌区渠道工程施工问题分析

1.1施工原材料控制不严格

目前，我国的基础设施施工技术得到了快速发展，但在部分基础设施施工现场，对于施工材料的进场控制及实验方面的制度还不健全，所以，在农田灌溉渠道基础设施建设过程中，对于施工材料的质量控制存在不少问题和漏洞，由于施工材料不过关，为后期的施工过程埋下重大安全隐患和威胁。据不完全资料和数据统计，在农业基础设施建设过程中，使用数量最多的材料为混凝土，混凝土材料具备强度高、施工成本低，施工方便等特点，在农田基础设施建设过程中有着广泛的应用。但需要注意的是，混凝土材料具有不均匀性，在具体施工过程中，如果混凝土拌合原材料质量控制不过关，将严重影响混凝土后期凝结强度和抗裂能力，最终影响农田灌溉渠道的强度和耐久性。

1.2施工人员综合素质较低

伴随我国农业基础设施建设技术及综合实力的不断提升和完善，涉及农业基础设施建设及配套灌溉设施的施工技术已经走在世界前列，为了满足我国农业产业向集群化、规模化和现代化方向发展，农业发展对农业基础设施建设水平和技术提出了新的更高的要求。但需要注意的是，我国目前尚无针对性的农业基础设施建设单位，大部分农田灌溉设施施工委托给综合类施工企业，由于综合类施工企业的技术人员大都是从事土木建设类行业出身，对农业行业的了解甚少，在具体施工过程中，很难结合农业行业特点，且施工综合素质和能力无法同日益提升的农业基础设施产业发展相匹配。这在很大程度上都是由于对于农田水利工程建设的不重视以及施工单位的管理失误造成的。大部分的建筑单位为了节省建筑成本，获取高额利润，大多选择专业素养较低的农民工和普通院校毕业的设计师，对于施工人员的专业培训更是少之又少。使得施工队伍的专业水平低，技术层次低和施工质量低的三低现象不断出现。特别是我国存在着很多的建筑队伍都是简单的拼凑起来，这更是导致水利渠道工程施工质量不高，阻碍了我国农业的发展和进步。

2水利灌区渠道工程质量管理控制措施

2.1加强材料质量控制

通过分析农田灌溉渠道施工情况可知，很多问题工程出现的主要原因在于对施工材料质量的控制问题，由于施工现场材料控制人员及相关实验检测人员没有重视农田灌溉基础设施施工材料的质量控制，导致不合格产品进入施工现场，为了解决这一问题，必须从源头上把控。首先，作为农田基础设施施工企业，必须聘请专业技术人员担任材料进场质量控制负责人，保证每批材料进场前都能够经过严格的质量检测和试验。第二，为了保证出现问题后能够快速追责，应该建立材料质量控制责任制，根据材料种类分类，选派专人负责某材料质量控制，一旦出现工程事故或者不合格现象，能够立即追责责任人，从制度层面约束质量控制人的责任意识。

2.2加强施工人员技术培训

当下，影响我国施工单位在农田灌溉渠道施工中的一大重要因素就是施工人才的数量和质量。为了保证传统施工单位能够胜任农田灌溉等基础设施施工要求，必须招聘一部分既懂土木施工技术，还熟悉农业生产的高端复合型人才，保证施工单位的专业水平和技术能力。此外，为了保证施工单位的可持续发展，必须定期组织施工人员和技术人员进行技术培训，尤其是农田灌溉渠道施工技术培训，以提升施工单位的整体实力。

2.3施工测量

在实际施工之前，需要建立施工测量坐标系统和高程系统。在灌区渠道工程当中，通常都是利用附合测量法对于交桩点的坐标和高程数据进行复核。完成了复核工作之后，施工单位需要结合得到的复核成果，以设计图纸的要求为基础，从而指导工程施工的加密桩的布置。为了避免受到影响，保证顺利的开工，应该在坚固的地面上进行布置。实施加密桩布置设计的过程中，通常都是利用交会法构成三角网，这样既可以保证轴线的点精度，也可以系统布置轴线网点。控制加密桩布置的过程中，可以利用闭合测量法确定加密桩的布置密度，满足现场施工可以就近进行测量控制的需求，也可以更好的快速核对相邻点之间的施工误差，这样可以使工程施工质量综合水平得到有效的提高。

2.4开挖和回填防渗渠道

在灌区渠道工程当中实施大断面的开挖工作，首先需要利用土方开挖机实施成型粗挖工作，当开挖断面成型之后就可以停止。浇筑渠道断面混凝土的时候，利用人工精削预留技术，开发标准断面，这样渠道土膜才可以具备光洁的表面，保证土膜的水分不会被蒸发掉，使混凝土浇筑质量得到有效的提高。开挖渠道的过程中，人工精削涂抹的实际间距要小于10m，在两端挖出建筑断面，建立开挖参考线。开挖的时候，需要利用坡度尺进行检查，并且不断进行修正，尽量满足相关的规范要求和设计要求，在最大范围中提高渠道开发工程的综合质量水平。渠堤土方的回填涉及很多内容，这项工作比较复杂，需要将渠道填筑当中的杂物清除，随后实施洒水保湿工作。将检验合格的回填涂料分层进行摊铺，按照实际要求，分层进行夯实。利用打夯机夯实回填土料，在这个过程中需要严格的控制对于铺土的实际厚度，厚度要保持在30cm左右，通过相关试验控制回填土料的最优含水量和干容重，保持在允许的范围当中。

2.5防渗混凝土浇筑

利用缓凝土定型模具，通常都是在灌区渠道防渗工程当中利用坡底混凝土防渗，在设计渠道断面的时候，在不同的渠段当中，其水力特性和工程地质条件都是不同的，为了提高灌区渠道综合使用效率，不同渠道断面结构也是不同的，因为坡底混凝土的防渗结构要求是比较特殊的，利用传统的建筑物定型模板无法满足多形断面的需求，需要结合混凝土的结构形式，以设计要求为基础进行实际设计。浇筑灌区渠道底板混凝土的过程中，通常利用常规的浇筑方法可以满足相关的设计要求。利用浇筑边坡混凝土，水力会直接影响到边坡，因此在浇筑过程中，需要通过多次现场适配，确定边坡混凝土的掺放比。这样在利用外模混凝土的过程中，实施振捣密实取模之后，保证缓凝土可以具备良好的定型结构。此外，需要控制好施工材料的质量，在实际工程施工过程中，结合工程图纸的设计需求，科学的选择水泥和骨料等原料。选用的混凝土需要满足规范要求，在实际施工过程中如果因为某些原因急需水泥，应选择稳定成熟的产品，在实际应用过程中选择这样的水泥可以避免出现混凝土裂缝等情况。在混凝土配制过程中，碎石骨料有利于水泥与粗骨料间更好的黏结，可以增强混凝土的耐久度和强度，从而避免或减少混凝土裂缝的产生

结束语

农业的发展对于国民生活有着重要的作用，而农田水利渠道工程的建设又对农业的发展至关重要。虽然目前我国的农田水利渠道建设取得了一定的成果，但是不足之处也很多，这就需要我国相关部门高度重视，通过加强水利渠道施工材料的开发和选择，加强专业测量工具的开发和使用，加强专业人员的选拔和培训等各种手段来提高我国农田水利渠道工程的施工质量，促进我国农业长久健康发展。

参考文献：

[1]陈永雄.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理[J].南方农机，2015（4）：60-61.

[2]刘建海.农田水利工程施工技术探讨[J].中国水运（下半月），2013（11）：283-284

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/eee7be70e9e8a45b42ed7007.html