# 门式钢结构的屋面渗漏水原因及解决

西安动力控制科技有限公司陕西西安710077

摘要：近些年我国钢结构迅速发展，规模逐渐扩大。钢结构厂房建设与使用过程中存在一些问题，影响建筑使用寿命。本文中以门式钢结构为对象，详细分析屋面渗水原因，并给出具体完善措施。

关键词：门式钢结构；屋面渗漏水；解决措施

1、钢结构厂房概况

某科技工业园，物流园地块面积29235.00㎡，建筑面积为23768㎡，由1栋单层物流仓库组成。建筑层数：地上一层。建筑结构形式为轻钢结构，建筑结构类别为三类，设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。厂房长252m，宽90m，跨度12.6m，檐口高度10.1m，屋脊标高为12m，屋面坡度为4%。本钢结构厂房主结构采用Q345B，屋面檩条采用Z型的Q345B热镀锌檩条。屋面系统为：屋面彩板加保温棉及钢丝网。0.60mm厚镀铝锌本色板+75mm厚、容重12kg/m³的VR贴面保温棉+不锈钢钢丝。墙面系统为：双层彩板加保温棉。外墙板采用0.5mm厚镀铝锌彩板，墙面保温棉采用50mm厚、容重12kg/m³的VR贴面保温棉，内衬板采用0.40mm厚PE镀铝锌彩板。屋面排水系统为：彩钢外挂天沟及方形彩钢落水管。工程投入使用一年多后，在2016年雨季屋面出现渗漏水现象，渗漏点有10多处，但渗漏水量都不大，大部分渗漏点出现在采光板和彩钢板纵向节点处，小部分出现在彩钢板和彩钢板纵、横向节点处。

2、渗漏原因分析

厂房的施工质量也直接影响着厂房的渗漏情况，在施工的过程中如果施工人员对于施工细节不能够处理好，将会直接导致厂房的关节处质量受到影响，在进行一些关节工序的技术交底时无法控制好工程的质量。在施工完成后在进行质量的检查时会发现存在一系列的问题。如果在进行后期验收的过程中未能够做好全面的验收，将会导致厂房的质量得不到有效的保障，容易导致厂房的结构出现各种问题。在进行厂房施工的过程中，如果能够加强对施工过程的管理，能够有效的避免厂房设计问题对工程施工质量的影响。在施工过程中，一旦厂房的设计存在问题，在施工的过程中能够直接的发现问题的所在，并且能够通过合理的处理避免问题的扩大。

3、屋面渗漏水问题的解决措施

3.1优化连接方式

钢结构屋面、墙面等围护结构，一般采用彩钢压型板、金属拱形波纹屋面、复合压型钢板等多种类型；其厚度一般在0.3～1.0mm，彩钢压型板是用镀锌（或镀铝锌）等预涂彩色钢板轧制成型，外表喷涂油漆层。各种板材既有360°卷边板、暗扣板搭接连接，也有打钉板连接，檩条一般为自重较轻的薄壁C型或Z型钢，屋面坡度设计一般为1/8～1/20。屋面板及墙面板连接有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接，即上坡板压下坡板，搭接处设置专用防水密封胶加固定专用压条，而侧向连接的方式，目前主要有以下三种：

（1）搭接连接：把压型钢板搭接边重叠，并用各种螺栓、铆钉或自攻螺钉等连成整体。该连接又分为带密封胶槽与不带密封胶槽2种，屋面螺钉外露，波峰均比较低。

（2）暗扣式连接：固定支座利用平头自攻螺钉固定在屋面檩条上，再将压型屋面板与固定支座扣合。屋面无螺钉外露，但由于与檩条直接用螺钉连接而无法控制热胀冷缩的变形。

（3）咬合暗扣式连接：这是比较先进的屋面板连接方式，屋面系统通过滑动支架来固定屋面板，既有利于屋面防水和保持屋面的整体性，又能有效地控制因热胀冷缩引起的变形，该连接形式分180°和360°两种。

3.2渗漏水控制方法

（1）通过屋面钢结构厂房防水结构分析，从而编制与制定出针对性的处理施工方案，并经过相关部门审核后才能实施。（2）由于屋面坡度设计较小，从而导致屋面漏水修补难度较大，在漏水修补时，施工人员尽量不能踩踏彩钢板与彩钢板纵向节点处和彩钢板和彩钢板纵、横向节点处，并合理安排修补人员，施工人员行走时，尽量在彩钢板波峰处行走。（3）对于屋脊盖板宽度较窄的部分，由以前屋脊盖板宽度500mm增加到1000mm宽，而对于脊盖板与彩钢板波谷处没有封堵缝隙处，应采用防水挡雨材料进行封堵，并确保封堵密实，并将防水挡雨材料固定牢固。（4）考虑到彩钢板与采光板的坡向纵横节点处由采光板和两层彩钢板组成，而彩钢板与采光板在材质上存在较大不同，难以直接采用咬口的连接方式。

3.3渗漏水控制中注意事项

（1）在厂房钢结构屋面渗漏处理时，首先要将接缝处清理干净，再采用清水冲洗，经过验收合格以后才能进行下一道工序。（2）在采和硅酮密封耐候胶封堵时，要避免接缝处积水，确保表面干燥。（3）在打胶施工作业时，要将缝隙内填堵严实，同时确保表面打胶光滑、平整，并做好成品保护，防止彩钢板和采光板出现污染。（4）保证硅酮密封耐候胶质量合格，禁止使用劣质的硅酮密封耐候胶。在使用硅酮密封耐候胶修补完毕后，要做好质量检查验收工作，对于渗水较为严重的节点，还需进行试水试验。（5）在厂房屋面钢结构渗漏处理时，施工人员应采用沿跨度方向倒退的方式进行施工，并控制好施工人员的数量，两个为宜。

3.4节点防水构造处理

（1）采光板安装节点防渗漏

采光板应选择与压型钢板同型号，以免型号不符合搭接时存在较大的缝隙，产生漏雨隐患。采光板可采用屋面板安装中留出洞口，而后安装的方法。安装时，两侧屋面板先不固定，将采光板两侧波峰压在屋面板与钢檩条之间，通过自攻螺钉固定。固定采光板紧固件，应增设面积较大的彩板钢垫，避免长时间的风荷载作用下将采光板的连接孔洞扩大，以至于失去连接和密封作用。现场复合屋面板在安装采光板时，应对双层采光板的四个侧面密封。避免保温效果达不到要求出现结露和滴水现象。

（2）双坡屋脊防渗漏节点施工

在铺设最底层的压型钢板之前，需要先在压型钢板与钢檩条之间设置固定的泛水件3，一般情况下选用的泛水件3每一侧的宽度都应当保证在300mm以上。对于屋顶的面板在施工时通常选用泛水件2来进行相应的防水施工。在进行屋顶面板的防水施工时，首先应当完成屋顶面板的安装，在铺设好屋顶的面板以后，用泛水件2来将对两侧的屋面顶板进行连接，在这一过程中，还要将屋面面板的波峰以螺丝进行固定。在施工的过程中，为了确保屋面的防水效果，避免出现雨水倒流的问题，应当确保泛水件2每一侧的宽度在300mm以上。

（3）天沟施工

天沟的深度设计上要相对小一些。由于天沟与屋面之间形成防水结构，但是，不具有连续性，就会导致积水现象，就很容易产生漏水问题。天沟产生渗漏的现象是非常多的，如果焊接不紧密，就会在接头处产生缝隙，就必然会产生渗漏问题。如果天沟和雨水管的内直径设计尺寸非常小，而且雨水管的数量非常少，也会产生雨水渗漏的问题。天沟的端部需要做好封头板。对于天沟产生渗漏的问题，需要采用的技术措施是将天沟的截面增加，以加速排水。严格检查接头处的焊接质量是否合格。天沟和雨水管的排水量要增加，能够达到实际的排水量的要求。封头板的设置上要符合设计规范。

4、结语

造成钢结构维护系统漏水的原因很多，要想从根本上解决问题，需要设计认真对待，确定合理的设计方案。设计完善，安装到位，构造合理，使用得当，服务跟进，这样才能确保钢结构维护系统滴水不漏。总之，无论采用任何形式安装，只要按照一定的施工工艺和有关规定进行，就可以减少或避免漏水问题的发生。

参考文献：

[1]白英哲.钢结构厂房的设计常见缺陷及预防[J].建筑金属结构.2013（20）：123.

[2]崔云.某单层厂房轻钢结构屋面渗漏的原因分析及检测鉴定[J].工程质量.2010（04）：78.

[3]谭立国，刘宇红，郭春艳，黄晓家.北方地区钢结构厂房屋面雨水渗漏原因及对策[J].中国给水排水.2011（12）：113-115.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef287d95cf716fbea7d7bfac.html