# 关于房屋屋顶施工技术的探讨

【摘要】房屋施工建设中的屋顶施工技术是整个房屋施工技术的重要组成部分，为保证房屋的使用质量，必须从各方面保证房屋屋顶施工技术的合理运用。本文将对房屋建设的屋顶施工技术进行探讨。

【关键词】房屋施工；屋顶施工；施工技术

屋顶是建筑物最上层起覆盖作用的维护构件。其作用是抵抗雨、雪和日晒等自然因素的侵扰，保证人们工作和生活不受影响。在整个房屋构造中，屋顶是主要部分之一，也是房屋施工工程中重要的组成部分，屋顶施工技术的应用是否得当直接影响到房屋质量的优劣。

1屋顶的类型和组成

1.1屋顶的类型

屋顶的类型有很多，但一般根据屋面坡度的不同而进行划分，一般可以分为平屋顶、坡屋顶和其他形式的屋顶三种。平屋顶的坡度，可以用后置材料找出，也可以用屋面承重结构形成。用材料形成时，通常叫“材料找坡”。用承重结构形成时，通常叫“结构找坡”。坡顶屋的坡度一般由屋架构成。其中：金属皮屋面的坡度一般为10%～20%，波形瓦屋顶的坡度一般为20%～40%，各种瓦屋面的坡度则一般在40%以上。而其他形式的屋顶一般类型比较多，常见的有网架、悬索、壳体、折板等。

1.2屋顶的组成

屋顶的组成主要有两个部分。一是屋顶承重结构，包括屋架等部分。而平顶屋的承重结构，一般包括钢筋混凝土屋面板、加气混凝土屋面板等。二是屋面部分，平屋顶的屋面部分，由防水层、保温层、钢筋混凝土层和防水砂浆面层等构成，而坡屋顶的屋面部分则包括瓦、挂瓦条、油毡等组成。

2平屋顶的施工技术

2.1平屋顶的材料选择

平屋顶的材料选择直接影响到施工技术的正常实施，因此在平屋顶的屋顶施工过程中，首先要保证施工材料的科学合理，这样才能在施工中顺利的使用相应的技术。首先，承重层应当主要采用钢筋混凝土板，可以使用现浇的，也可以使用预制的。其次，保温层的材料选择可以根据度日数法和体型系数法来决定。再次，防水层的材料一般采用以下几种：一是合成高分子防水卷材，包括合成橡胶类、合成树脂类、橡塑共混类。二是高聚物改性沥青防水卷材，包括SBS弹性防水卷材等。其厚度则根据级别不同而定，如I、II级防水屋面，复合使用，应大于3mm。三是合成高分子防水涂料，常用的有聚氨酯防水涂料、水乳型丙烯酸酯防水涂料等，其厚度一般为2mm。第四，找平层和找坡层材料的选择。找平层一般采用20mm厚1∶3水泥砂浆抹平。而找坡层则通常采用水泥、沙子、焦渣混合，其体积比为1∶1∶6，或者水泥、粉煤灰、浮石的重量比为1∶0.2∶3.5的混合物。而且，找坡层必须震动捣实，把表面抹光，最薄处的厚度要大于30mm。

2.2平屋顶檐部的施工技术，檐部的施工通常是指墙身与屋面交接部的做法

首先，是女儿墙的构造。这又分为上人和不上人两种。上人的平屋顶一般要做女儿墙，以用于保护人员的安全，同时也可以对建筑的立面起装饰作用，其高度一般要大于1300mm。而即使是不上人的平屋顶也应该做女儿墙，这样既可以起到装饰的作用，又可以固定油毡，其高度则一般控制在800mm以上。

其次，在女儿墙厚度的选择上，可以与下部墙身相同，不过必须要大于240mm。在高度上，当女儿墙的高度根据设计需要高出抗震设计的规定时，可以采取加锚固定的措施，将下部的构造柱上伸到女儿墙压顶，以形成锚固柱，其最大间距一般控制在3900mm左右。

当女儿墙建造的材料是灰砂砖、粉煤灰砖等材料或者加气混凝土时，应当在其顶部做压顶。而且压顶的宽度应该超出墙厚，在每一侧的厚度选择上，应当控制在60%左右，同时还要注意做成内低外高，倾向平顶内部的结构。而压顶则要采用豆石混凝土浇注，同时要内置钢筋，以保证其强度。在屋顶卷材碰到女儿墙时，可以把卷材沿着墙上卷，把高度控制在250mm以上，然后在固定在墙内预埋的木砖上。也可以将卷材上卷，压在压顶板的下皮。

2.3平屋顶的排水施工技术

为了防止屋面雨水渗漏，除了建有严密的防水层之外，还应该在施工中考虑将积水迅速的排除，以避免过度的、长久的积水造成雨水透过防水层，造成房屋的漏水。因此，必须在施工中采用相应的技术以达到屋顶迅速排水的目的。

首先，在施工中为保证屋顶雨水的排放，一般朝两个方向施工。一是实现无组织排水，即让雨水从檐口自由往下落。这种技术比较简单，不过在施工中必须考虑雨水下落造成的墙面和门窗污染的问题，一般只在檐口高度在5m以下的房屋建筑中。二是实现有组织的外排水，即在屋顶施工中设置排水口、集水斗、雨水管，使雨水按预先的设计从排水口到集水斗，最后通过在房屋外墙的排水管排出。而雨水管从房屋内排出的方式，称为有组织的内排水。一般在高层房屋中使用。

其次，要掌握好排水坡度。平屋顶的横向排水坡度一般为2%，纵向则是1%。而天沟的纵向坡度一般要大于0.5（外排水）或者0～8%（内排水）。

最后，屋面排水区按每个雨水管控制200m2的面积来划分。

3坡屋顶的施工技术

3.1坡屋顶的构造

坡屋顶的构造包括两部分，一是承重结构部分，包括人字木屋架、三角木屋架、钢木组合屋架、钢筋混凝土组合屋架硬山承重体系，二是由挂瓦条、油毡层、瓦构成的屋面部分。

3.2坡屋顶屋面的施工技术。

首先，是木屋架的布置。木屋架的布置应该与房屋的开间、平面布局相适应，间距要控制在3m～4m之间，如果房屋有走廊，则要尽量利用走廊做中间支点。为保证木屋架在安装和使用过程中有较好的稳定性，必要时可以设置剪刀撑，其跨度一般控制在8m～12m之间，设置一道垂直支撑。当跨度大于12m时，应当设置两道支撑。

其次，是屋面的构造。在木屋架上常做瓦层面，其构造依次为：在禀条上铺设望板，在望板上铺放油毡、固定顺水压毡条、固定挂瓦条，把瓦放在最外层。禀条一般用三角形木块固定，其位置要放在屋架的节点上，使其受力合理，其截面通常采用50mm×70mm～80mm×140mm。在禀条上可以直接钉屋面板，也可以垂直于禀条铺放缘子。屋面板即望板，通常要用15mm～20mm厚的木板直接钉在禀条上，其接头应该在禀条上，不能悬空。屋面板的接头要错开布置，避免集中于一根禀条上。同时为了保证屋面板的结合严密，可以采用企口缝。

而在油毡的铺放上，在屋面板必须干铺一层油毡，而且油毡要平行屋檐，自下而上，其纵横搭接的宽度要大于100mm，还必须用热沥青粘实。遇到屋顶有突出物时，油毡必须沿墙上卷，钉在预先砌筑的木砖上，距离屋面的高度要大于200mm，油毡在屋檐处要搭入天沟内。

固定顺水条。即取断面为24mm×6mm，以便压住油毡，其方向要顺水流，距离一般为400mm～500mm之间。

固定挂瓦条。挂瓦条要置于顺水条上方，方向与顺水条垂直，断面要取20mm×30mm，采用钉的方法直接与顺水条垂直，与瓦片的距离一般为280mm～330mm之间。

平瓦。铺瓦时应该由檐口向屋脊铺挂，上层瓦搭盖下层瓦要保持在70mm以上，最下层瓦应该伸出封檐板80mm。通常要在檐口及屋脊处，用20号铅丝将瓦挂系于挂瓦条上，在屋脊处用脊瓦铺1∶3水泥砂浆铺盖封严。

3.3坡屋顶的天沟及屋面泛水施工技术

当两个破屋面交接时就出现天沟内。这里雨水集中，必须在施工中做好排水的设施。一般是沿天沟两侧钉三角木条，在木条上放26号铁皮V型天沟。深度要大于150mm。

屋面泛水。在屋面与墙身交接处应作泛水。具体做法是把油毡沿墙上卷，卷起部分高出屋面高度应大于200mm左右，油毡要钉在木条上，木条再钉在预埋的木砖上。木条以上部分墙体可以做滴水。在屋面与墙交接处要用C15豆石混凝土找出斜坡，压实，抹光。

此外，还必须做好女儿墙天沟和檐沟及水落管的铺设。

4结束语

总之，房屋施工建设中的屋顶施工是房屋建设施工中的重点，也是难点之一，做好房屋的屋顶施工，才能保证房屋的质量。因此在房屋施工中，必须利用合理科学的屋顶施工技术进行施工，从技术上保证屋顶的施工质量。

参考文献：

[1]梅月植、孙成、米晋生.监理工程师工作指南[M].北京：中国建筑工业出版社，2009

[2]王安.构筑物工程施工细节详解[M].北京：机械工业出版社，2009

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ef4de7e601cd54491621d979.html