# RESALT技术在燃煤电厂脱硫废水浓缩处理中的应用

### 论文摘要

基于电渗析技术的离子重组技术(简称RESALT技术)能够将废水中的钙离子和硫酸根离子分开,因而可避免形成硫酸钙垢,同时可实现废水的浓缩减量。在华电莱州发电有限公司现场进行了脱硫废水处理量为3～4 m~3/h规模的RESALT技术中试研究。脱硫废水在RESALT装置中的运行结果表明,利用RESALT技术能够实现硫酸根离子和钙离子的有效分离,并且同时可实现含盐废水的浓缩处理,RESALT装置运行的电耗成本随进水含盐量及浓水含盐量的升高而升高,系统运行无须加药软化预处理,运行的成本主要为电费;以硫酸根、钙离子、镁离子、氯离子、钠离子质量浓度分别为6480mg/L、1820mg/L、2462mg/L、20 680 mg/L、10 465 mg/L的脱硫废水为例,系统回收率为70%,水处理电耗总计为49.5 kW·h/t,水处理直接成本为22.6元/t。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 晋银佳,刘泽宇,尤良洲,夏守庆,唐国瑞

关键词: 燃煤电厂,高盐废水,脱硫废水,浓缩减量,技术

来源: 中国电力 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 华电电力科学研究院有限公司,浙江大维高新技术股份有限公司,华电莱州发电有限公司

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFC0203704-2,2017YFB0603201-03)~~

分类号: X773

页码: 154-160

总页数: 7

文件大小: 2657K

下载量: 184

### 相关论文文献

- [1].脱硫废水低温热法浓缩减量技术研究[J]. 厦门科技 2019(06)

- [2].××电厂脱硫废水系统专题优化方案[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [3].脱硫废水自然蒸发影响因素及规律探究[J]. 热力发电 2018(06)

- [4].脱硫废水处理工艺论述[J]. 化工管理 2018(18)

- [5].脱硫废水系统改造及运行方式优化[J]. 世界有色金属 2017(07)

- [6].关于电厂脱硫废水的特点及处理研究[J]. 环境与生活 2014(16)

- [7].含盐脱硫废水液滴群在低温烟道蒸发特性数值模拟研究[J]. 工程热物理学报 2020(04)

- [8].降低脱硫废水含固率的创新实践[J]. 电力科技与环保 2020(02)

- [9].浅谈脱硫废水的深度处理[J]. 新型工业化 2020(03)

- [10].关于燃煤锅炉脱硫废水中氟化物含量监测结果偏差的探讨[J]. 环境与发展 2020(09)

- [11].脱硫废水烟道蒸发技术蒸发特性实验研究[J]. 动力工程学报 2019(02)

- [12].脱硫废水高效气化途径的研究[J]. 热能动力工程 2019(07)

- [13].如何提高脱硫废水出水水质[J]. 科学技术创新 2019(21)

- [14].高盐脱硫废水水泥化固定技术的研究现状与发展[J]. 化工进展 2019(09)

- [15].脱硫废水对脱硫系统的影响[J]. 化工设计通讯 2018(01)

- [16].脱硫废水水质调节对金属腐蚀及高温氯挥发的影响[J]. 动力工程学报 2018(03)

- [17].脱硫废水烟气蒸发处理技术的分析及应用[J]. 华电技术 2018(10)

- [18].含盐脱硫废水节能减排技术的研究进展[J]. 能源化工 2017(02)

- [19].白泥脱硫废水排放对海洋微藻生理功能的影响[J]. 科技创新导报 2012(21)

- [20].低成本回收利用脱硫废水的实践[J]. 热电技术 2017(04)

- [21].脱硫废水烟气蒸发过程中氯离子气固相分配模型及实验研究[J]. 煤炭学报 2019(04)

- [22].脱硫废水旋转雾化及其干燥蒸发特性试验研究[J]. 中国电机工程学报 2019(11)

- [23].火电行业脱硫废水除垢技术小试实验研究[J]. 新疆环境保护 2019(02)

- [24].脱硫废水资源化处理高磷废水研究[J]. 工业水处理 2019(09)

- [25].粤电靖海发电有限公司脱硫废水运行优化[J]. 科技与企业 2016(04)

- [26].脱硫废水中有机污染物的处理[J]. 中国高新技术企业 2015(23)

- [27].燃煤电厂钙法脱硫废水的资源化利用研究[J]. 工业水处理 2019(04)

- [28].电厂脱硫废水处理方法分析及工艺选择[J]. 现代盐化工 2019(02)

- [29].新钢烧结脱硫废水系统的运行优化[J]. 江西冶金 2019(05)

- [30].脱硫废水烟道喷雾蒸发的数值模拟[J]. 计算机与应用化学 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f0409a2210d1eb12690616f9.html