# 炉料结构论文_王新东,李建新,胡启晨

导读:本文包含了炉料结构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:高炉,炉料,结构,碱度,燃料,焦比,熔剂。

### 炉料结构论文文献综述

王新东,李建新,胡启晨[1]（2019）在《基于高炉炉料结构优化的源头减排技术及应用》一文中研究指出为了更进一步降低污染物排放总量,河钢集团在实现污染物超低排放的同时积极开展源头和过程硫硝减排技术研发。针对国内矿粉资源特点和球团、烧结过程污染物生成规律,以减少污染物生成总量为出发点,开发出适于高比例球团冶炼的低排放、低能耗熔剂性球团制备技术,阐明了熔剂性球团焙烧过程吸放热规律,克服了生球爆裂、回转窑结圈等技术难题,成功生产出SiO2质量分数在4.5%以上,MgO质量分数为1.8%左右,二元碱度(R2)为1.0左右的镁质熔剂性球团,并且具备长期连续生产的能力。开发了焙烧温度与球团矿质量调控、燃烧温度与硫硝生成控制技术,使得熔剂性球团抗压强度大于2 200N/个,SO2生成量比酸性球团降低了20%,比烧结矿产生的SO2、NOx分别降低75%、53%。研发了高比例球团高炉冶炼集成技术,高炉球团质量分数由20%增加到80%,燃料比降低11kg/t,吨铁SO2、NOx分别减排50%、26%。提出了炼铁流程全生命周期节能减排定量分析方法和持续改进方向,成功实现污染物在源头和过程上的削减。已成功推广至河钢集团2 000m3级、3 000m3级高炉和河钢乐亭沿海基地3 000m3级高炉在建项目上,为国内钢铁工业减少污染物排放总量开辟了新的方向。(本文来源于《钢铁》期刊2019年12期）

许满兴,冯根生,祁成林[2]（2019）在《论我国高炉炉料结构的未来与高品质球团矿生产》一文中研究指出本文介绍了我国高炉炼铁炉料结构发展的历程及对我国现行炉料结构的分析，论述了高品质球团矿的内涵及以高品质球团矿为主炉料结构的优势，最后阐述了我国大力发展高品质球团矿的生产条件和发展前景。1我国高炉炼铁炉料结构的发展历程及其对高炉炼铁的价值新(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-12-03）

马保良,张玉柱,潘向阳,龙跃,李神子[3]（2019）在《MgO/Al_2O_3及炉料结构对炉料熔滴性能的影响》一文中研究指出通过高温熔滴炉模拟实际高炉冶炼条件,研究了MgO/Al_2O_3及炉料结构对综合炉料熔滴性能的影响。结果表明:MgO/Al_2O_3由0.9增加到1.0后,炉料软化和熔化温度均升高,炉料的最大压差和总特性值分别由3 057 Pa和202.84 kPa·℃降低到1 911 Pa和116.52 kPa·℃,熔滴性能得到改善;烧结矿配比由68%降低到60%后,炉料软化温度降低,熔化温度变化不大,最大压差和总特性值分别由1 911 Pa和116.52 kPa·℃降低到1 440.6 Pa和75.10 kPa·℃,熔滴性能得到改善。结合炉料熔滴过程中的压差变化及滴落物与未滴落物质量,得出结论:当烧结矿MgO/Al_2O_3=1.0,炉料结构为68%烧结矿+16%熔剂性球团矿+16%块矿时,综合炉料的熔滴性能最优。(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2019年05期）

刘仁检[4]（2019）在《经济炉料结构条件下提高煤比对攀钢4~#高炉的影响研究》一文中研究指出通过对攀钢4号高炉在经济炉料结构条件下提高喷煤比的工业生产数据进行了统计分析,研究在经济冶炼背景下提高煤比对攀钢高炉操作的影响,并计算出当前煤焦价格下攀钢高炉最经济的喷煤比为149.9kg/t。(本文来源于《四川冶金》期刊2019年05期）

吴金富,张涛颖,王振[5]（2019）在《高生矿比炉料结构生产实践》一文中研究指出韶钢六号高炉2015年4月19日投产,有效炉容1050m3,为降低炼铁成本六号高炉通过以块代球生产实践,根据高生矿比炉料特点形成一套稳定的操作模型,入炉生矿比例由20%逐步增加至30%以上,实现了经济型生产炉料结构。(本文来源于《四川冶金》期刊2019年05期）

金永龙,何志军,王川[6]（2019）在《不同炉料结构高炉实现低碳排放的解析》一文中研究指出为了进一步实现高炉低碳排放目标,对以烧结矿或球团矿为主导的炉料结构进行比较分析。首先列举了国内外不同炉料结构高炉的操作参数和生产指标,并利用炉料冶金性能试验、物料平衡和热平衡计算、Rist操作线等分析方法对典型的以烧结矿为主的宝钢炉料结构和低燃料消耗进行深入解析,同时对以球团矿占主导的瑞典SSAB炉料结构的低燃料消耗指标进行比较。从高炉实际数据分析可以得出,低燃料消耗和炉料结构的关系是十分密切的,高入炉矿品位、低渣量、高的煤气利用率是实现低燃耗的关键。在宝钢的实际操作中,通过优化炉料结构、降低燃耗可以减少8%～10%的碳排放,而瑞典高炉燃耗更低,可实现更低的碳排放。研究结果可对国内外高炉低碳排放的生产操作提供借鉴。(本文来源于《钢铁》期刊2019年07期）

吴金富,张涛颖,王振[7]（2019）在《高生矿比炉料结构炼铁技术研究》一文中研究指出为降低炼铁成本,通过以块矿代替球团的生产实践,摸索出一套满足高生矿比生产的、稳定的操作模型,使得韶钢六号1 050 m~3高炉入炉生矿比例由20%逐步增加至30%以上,经济型炉料结构得以实现,为降低高炉炼铁成本奠定了基础。(本文来源于《天津冶金》期刊2019年03期）

孟祥林,杨子昂[8]（2019）在《攀钢优化炉料结构让高炉“吃好”》一文中研究指出本报讯（记者 孟祥林 通讯员 杨子昂）鞍钢攀钢牢固树立“稳定压倒一切”的生产观念，从日常抓起，从细节做起，持续优化高炉生产，并取得显着的成绩。其中，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司（简称 攀钢钒）通过开展“钒钛矿烧结高效低耗优质生产技术研究与应用”课题，年创经(本文来源于《中国冶金报》期刊2019-05-23）

孟宪华[9]（2019）在《特钢50 t电炉在不同铁水比下的炉料结构优化实践》一文中研究指出50 t电炉入炉料结构为铁水+废钢,铁水为莱钢高炉自产铁水,受各种因素影响,铁水供应不及时导致铁水兑入量不均衡,甚至出现个别炉次无铁水现象。这种入炉料源结构不稳定的情况,时常造成电炉操作过程中的不稳定,氧枪漏水、炉衬砖侵蚀严重、脱磷困难、水冷块漏水、钢铁料收得率低、电耗高、钢水过氧化等问题。为此,结合不同的铁水比例,根据冶炼钢种工艺要点,优化入炉料源结构,为电炉操作创造有利条件,是非常必要的。(本文来源于《山西冶金》期刊2019年02期）

蒋元禄,李宏宾[10]（2018）在《高炉炉料质量与结构对炼铁的影响》一文中研究指出阐述分析了影响入炉原、燃料质量的主要因素及其对高炉炼铁的影响,探讨了当前资源环境条件下比较合理的炉料结构形式。得出如下结论:要以"精料方针"为原则,制定出有利于高炉冶炼的炉料质量指标;在条件允许的情况下首先要保证入炉原料的品位要高;不断探索出提高炉料冶金性能的方法措施或工艺,为高炉提供具有良好冶金性能的优质原、燃料;结合高炉炼铁的铁矿资源和生产工艺特点,综合评价分析,采用科学合理的炉料结构进行生产。(本文来源于《工业炉》期刊2018年06期）

### 炉料结构论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了我国高炉炼铁炉料结构发展的历程及对我国现行炉料结构的分析，论述了高品质球团矿的内涵及以高品质球团矿为主炉料结构的优势，最后阐述了我国大力发展高品质球团矿的生产条件和发展前景。1我国高炉炼铁炉料结构的发展历程及其对高炉炼铁的价值新

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 炉料结构论文参考文献

[1].王新东,李建新,胡启晨.基于高炉炉料结构优化的源头减排技术及应用[J].钢铁.2019

[2].许满兴,冯根生,祁成林.论我国高炉炉料结构的未来与高品质球团矿生产[N].世界金属导报.2019

[3].马保良,张玉柱,潘向阳,龙跃,李神子.MgO/Al_2O_3及炉料结构对炉料熔滴性能的影响[J].钢铁钒钛.2019

[4].刘仁检.经济炉料结构条件下提高煤比对攀钢4~#高炉的影响研究[J].四川冶金.2019

[5].吴金富,张涛颖,王振.高生矿比炉料结构生产实践[J].四川冶金.2019

[6].金永龙,何志军,王川.不同炉料结构高炉实现低碳排放的解析[J].钢铁.2019

[7].吴金富,张涛颖,王振.高生矿比炉料结构炼铁技术研究[J].天津冶金.2019

[8].孟祥林,杨子昂.攀钢优化炉料结构让高炉“吃好”[N].中国冶金报.2019

[9].孟宪华.特钢50t电炉在不同铁水比下的炉料结构优化实践[J].山西冶金.2019

[10].蒋元禄,李宏宾.高炉炉料质量与结构对炼铁的影响[J].工业炉.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f29f8ca2bbb9f9e8d24825d7.html