# 连续蒸煮器论文_徐红霞

导读:本文包含了连续蒸煮器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:蒸煮,毛竹,压力,竹浆,立轴,硫酸盐,衬里。

### 连续蒸煮器论文文献综述

徐红霞[1]（2015）在《连续蒸煮器卧式卸料装置》一文中研究指出横管式连续蒸煮器是属于高温快速的蒸煮设备,即原料进入密闭的蒸煮管后,被直接蒸汽迅速加热至较高的蒸煮温度(170~190℃),蒸煮周期较短,根据原料、浸渍条件、成浆质量要求不同,蒸煮时间约为10~50min。蒸煮完成的浆料从蒸煮管底部排出,由于蒸煮后浆料的浓度较高,而且浆料中还带有杂物,如果直接从蒸煮管内排出,浓度较高的浆料会堵塞管道,另外,浆料中的杂物会影响纸浆的质量。在此,提供一种能顺利出料,而且能排出浆料中杂物的连续蒸煮器卧式卸料装置。(本文来源于《中华纸业》期刊2015年18期）

徐红霞[2]（2015）在《连续蒸煮器立式卸料装置》一文中研究指出提供一种能顺利排出浆料,而且能除去纸浆中杂物的连续蒸煮器立式卸料装置。如图1所示,连续蒸煮器立式卸料装置包括壳体、电动机、立轴和刮板叶轮。壳体上部为进浆口,中部一侧设有出浆口,电动机安装于壳体底部,电动机输出端连接立轴下端,立轴伸入壳体内,刮板叶轮连接在立轴上端,壳体上设有稀释液接管和排杂管,排杂管与壳体底部连接。排杂管上设有清洗管。向清洗管内通入清洗液,(本文来源于《中华纸业》期刊2015年12期）

余涛[3]（2011）在《汽-液两相双塔连续蒸煮器生产硫酸盐竹浆的技术探讨》一文中研究指出介绍赤天化纸业汽-液两相双塔连续蒸煮器生产硫酸盐竹浆的工艺流程和控制要点,以及该装置在运行过程中存在的问题及优化处理。(本文来源于《纸和造纸》期刊2011年04期）

宁绍斌[4]（2008）在《横管式连续蒸煮器生产硫酸盐毛竹浆实践》一文中研究指出总结广西柳江造纸厂第一化浆分厂用横管式连续蒸煮器生产硫酸盐毛竹浆的实践经验。结果表明:经过对蒸煮工艺和生产流程进行适当的调整,可以生产出合乎漂白要求的硫酸盐毛竹浆。(本文来源于《广西轻工业》期刊2008年08期）

林小河[5]（2006）在《连续蒸煮器内洗涤结合器外扩散洗涤的应用》一文中研究指出连续蒸煮器内洗涤结合器外扩散洗涤,具有洗涤时间长、洗涤效率高、提取黑液浓度高、浆层厚度均匀、浆层结构组织和浓度一致等特点,运行可靠,易于自动化控制,实现了洗涤用水的封闭循环。(本文来源于《中华纸业》期刊2006年07期）

梁实梅[6]（2004）在《在横管连续蒸煮器尾部加装黑液提取装置》一文中研究指出我国近十多年来,通过从国外引进和国内研制,目前投产的100吨/日以上的横管连续蒸煮器已达30套之多,极大地提高和改进了我国草类纤维制浆设备和工艺技术水平。它与蒸球等间歇蒸煮器比较,具有成浆质量均匀、稳定,浆的物理强度好(特别是采用冷喷放),细浆得率高,蒸(本文来源于《中华纸业》期刊2004年05期）

曲守峰,宋立卓[7]（2003）在《连续蒸煮器纸浆取样器的改进》一文中研究指出介绍了佳木斯纸业集团连续蒸煮器纸浆取样器的改进情况。(本文来源于《中国造纸》期刊2003年06期）

刘德魁[8]（2002）在《压力浸渍连续蒸煮器生产毛竹化学浆的探讨》一文中研究指出国产首套压力浸渍连续蒸煮器于1995年6月在南方某造纸厂安装完毕并试车成功,用毛竹生产出合格的化学浆。本文介绍了毛竹的结构特点和竹片的渗透性能及其制浆工艺流程;着重阐述了压力浸渍连续蒸煮器的设备特征;对毛竹的备料和蒸煮工艺进行了初步的讨论。(本文来源于《中华纸业》期刊2002年01期）

田地[9]（2002）在《连续蒸煮器复合不锈钢板和碳钢衬里的比较》一文中研究指出原云南思茅造纸厂建设指挥部(现云南云景林纸股份有限公司),在“纤维生产线”对外国际招标期间,曾接到过国外着名厂商质量较高的2分标书,其中一份标书提出卡米尔连续蒸煮器全部采用复合不锈钢板制作;而另一份标书提出蒸煮器采用碳钢衬里的构(本文来源于《造纸信息》期刊2002年01期）

刘德魁[10]（2001）在《压力浸渍连续蒸煮器生产毛竹化学浆》一文中研究指出本文介绍了毛竹的结构特点 ,渗透性能 ,及其制浆工艺流程 ;阐述了压力浸渍连续蒸煮器的设备特征 ;对毛竹的备料和蒸煮工艺流程进行了初步的讨论(本文来源于《轻工机械》期刊2001年04期）

### 连续蒸煮器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提供一种能顺利排出浆料,而且能除去纸浆中杂物的连续蒸煮器立式卸料装置。如图1所示,连续蒸煮器立式卸料装置包括壳体、电动机、立轴和刮板叶轮。壳体上部为进浆口,中部一侧设有出浆口,电动机安装于壳体底部,电动机输出端连接立轴下端,立轴伸入壳体内,刮板叶轮连接在立轴上端,壳体上设有稀释液接管和排杂管,排杂管与壳体底部连接。排杂管上设有清洗管。向清洗管内通入清洗液,

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 连续蒸煮器论文参考文献

[1].徐红霞.连续蒸煮器卧式卸料装置[J].中华纸业.2015

[2].徐红霞.连续蒸煮器立式卸料装置[J].中华纸业.2015

[3].余涛.汽-液两相双塔连续蒸煮器生产硫酸盐竹浆的技术探讨[J].纸和造纸.2011

[4].宁绍斌.横管式连续蒸煮器生产硫酸盐毛竹浆实践[J].广西轻工业.2008

[5].林小河.连续蒸煮器内洗涤结合器外扩散洗涤的应用[J].中华纸业.2006

[6].梁实梅.在横管连续蒸煮器尾部加装黑液提取装置[J].中华纸业.2004

[7].曲守峰,宋立卓.连续蒸煮器纸浆取样器的改进[J].中国造纸.2003

[8].刘德魁.压力浸渍连续蒸煮器生产毛竹化学浆的探讨[J].中华纸业.2002

[9].田地.连续蒸煮器复合不锈钢板和碳钢衬里的比较[J].造纸信息.2002

[10].刘德魁.压力浸渍连续蒸煮器生产毛竹化学浆[J].轻工机械.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f3b0397d1032542652bb5267.html