# 活性染料论文_陈荣圻

导读:本文包含了活性染料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:活性染料,黏胶,滤膜,织物,重氮化,硫脲,棉织物。

### 活性染料论文文献综述

陈荣圻[1]（2019）在《活性染料无机性值/有机性值(I/O)在拼混染色中的应用(续一)》一文中研究指出3活性染料I/O值对染色性能的影响染料的上染可以看作染料在染浴(亲水)和纤维(疏水)两相中的分配,所以活性染料的亲水、亲油性影响纤维上染料的吸附。重氮组分中萘环取代苯环后,疏水性增加,I/O值下降;尤其是活性基以乙烯砜基替代β-硫酸酯乙基砜,少了一个硫酸酯亲水性基团后,I/O值相应下降,(本文来源于《染整技术》期刊2019年11期）

郭大力,张英磊[2]（2019）在《纳滤膜处理高盐活性染料废水方法的研究》一文中研究指出本文探讨了纳滤技术在处理高盐活性染料废水的应用。通过实验数据,确定一种国产芳香聚酰胺类复合纳滤膜,可用于高盐活性染料废水的处理。(本文来源于《染料与染色》期刊2019年05期）

杨瑞波[3]（2019）在《一种黄色KN型活性染料的合成研究》一文中研究指出本文介绍了一种黄色偶氮类KN型活性染料的合成方法。研究了该染料合成中重氮化和偶合反应的历程及温度、介质、物料浓度等影响因素。(本文来源于《染料与染色》期刊2019年05期）

陈荣圻[4]（2019）在《活性染料无机性值/有机性值（I/O）在拼混染色中的应用（待续）》一文中研究指出活性染料是所有纤维素纤维印染中使用最多的一类染料,产量仅次于分散染料。活性染料染色特征10大参数包括S、E、R、F值,移染指数(MI),匀染因子(LDF),易洗涤因子(WF),提升力指数(BDI),溶解度和无机性值/有机性值(I/O),用好活性染料必须充分了解并熟悉10大参数的内涵和应用。重点阐述I/O的含义并列举多个实例,使读者理解并会运算I/O。在当前染料商品化盛行的时代,研发复配增效染料新品种至关重要,印染企业可以在日常拼混染料时正确、快速地满足来样色泽。(本文来源于《染整技术》期刊2019年10期）

梁娟,吴晋川,韩丽娟,樊武厚,罗艳辉[5]（2019）在《活性染料印花用无氨氮促染剂ST373A的应用》一文中研究指出针对目前印染行业污水氨氮指标控制日益严峻的情况,研发了一种新型环保的活性染料印花用无氨氮促染剂ST373A替代尿素用于纯棉和人棉活性染料印花,产品不含氮,有效降低污水中的氨氮指标,减轻污水处理压力,保护生态环境。通过测试印花织物的K/S值和Integ值,探讨了促染剂ST373A对活性染料印花织物性能的影响,并与尿素印花织物的各项性能进行比较。结果表明,新型无氨氮促染剂ST373A用于纯棉和人棉活性染料印花时在色浆中的用量为1%～2%时,可完全取代尿素,且色差值ΔE、耐摩擦色牢度和耐洗色牢度均与使用尿素印花的织物相当。(本文来源于《纺织科技进展》期刊2019年09期）

杭彩云[6]（2019）在《锦纶织物活性染料低温染色性能研究》一文中研究指出在丙酮/水体系中用活性染料对锦纶织物进行染色,分析了丙酮体积百分数、染色温度、染浴pH值、纯碱用量和染色时间对锦纶织物K/S值的影响,并与水浴中活性染料对锦纶织物的染色效果进行了比较。结果表明:活性染料染锦纶织物的K/S值在丙酮体积百分数为90%时达到最大值;在活性黑KNB浓度为2%(owf)时,最佳的染色条件为:染浴初始pH值为4,染色温度设为80℃,保温时间60min。在染色温度为80℃情况下,不仅染色的匀染性和染色后的色牢度均达到了常规水浴的染色要求,而且染料利用率提高,染后锦纶织物的K/S值明显提高。(本文来源于《轻纺工业与技术》期刊2019年09期）

高红强[7]（2019）在《电导率在活性染料染棉搭桥上的应用》一文中研究指出随着针织内衣外穿的趋势,消费者对于针织品的色泽和染色牢度的要求越来越高,纯棉织物采用活性染料染色已占较大比例。活性染料具有良好的色牢度和匀染性能,但活性染料自身也存在一些不足,如对温度、碱剂的敏感性较大,染色重现性差,固色率相对较低,色牢度不尽人意等,本研究将通过实验阐述电导率在活性染料染棉搭桥上的应用,规避可预见性问题,达到良好的染色效果。(本文来源于《纺织报告》期刊2019年09期）

陈益平,王祥荣[8]（2019）在《活性染料染色棉织物的二氧化硫脲剥色研究》一文中研究指出探讨了二氧化硫脲(TD)对活性染料染色棉织物剥色的工艺条件,比较了与传统保险粉剥色效果的差异。结果表明:TD对活性染料染色棉织物最佳剥色工艺为TD 4 g/L、NaOH 5 g/L、70℃、40 min。与传统保险粉相比,TD剥色对棉纤维的损伤较小。(本文来源于《印染助剂》期刊2019年09期）

于滨,苏金秀,张战旗,葛秋芬[9]（2019）在《节能环保型爱环达SE活性染料的性能及在连续轧染中的应用》一文中研究指出采用爱环达SE活性染料对纯棉织物进行轧染实验,测试了系列染料的比移值、渗圈性、固色率、色牢度及耐洗性等。结果表明,该系列活性染料配伍性好,固色率高,耐皂洗、耐汗渍及耐摩擦色牢度较好,与双活性基活性染料相比,具有节能环保的优越性,可广泛应用于印染加工。(本文来源于《染整技术》期刊2019年09期）

和超伟[10]（2019）在《聚酰胺酯/黏胶混纺织物用分散/活性染料常压一浴法染色》一文中研究指出研究了聚酰胺酯/黏胶混纺织物的常压一浴染色工艺。常压一浴染色法工艺流程短,节省水、电、汽和时间,是一种节能环保的染色方法。常压一浴法染色织物与高温高压两浴法皆能得到良好的色牢度与颜色深度。在织物柔软程度方面,常压一浴染织物更柔软舒适。(本文来源于《染整技术》期刊2019年09期）

### 活性染料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文探讨了纳滤技术在处理高盐活性染料废水的应用。通过实验数据,确定一种国产芳香聚酰胺类复合纳滤膜,可用于高盐活性染料废水的处理。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 活性染料论文参考文献

[1].陈荣圻.活性染料无机性值/有机性值(I/O)在拼混染色中的应用(续一)[J].染整技术.2019

[2].郭大力,张英磊.纳滤膜处理高盐活性染料废水方法的研究[J].染料与染色.2019

[3].杨瑞波.一种黄色KN型活性染料的合成研究[J].染料与染色.2019

[4].陈荣圻.活性染料无机性值/有机性值（I/O）在拼混染色中的应用（待续）[J].染整技术.2019

[5].梁娟,吴晋川,韩丽娟,樊武厚,罗艳辉.活性染料印花用无氨氮促染剂ST373A的应用[J].纺织科技进展.2019

[6].杭彩云.锦纶织物活性染料低温染色性能研究[J].轻纺工业与技术.2019

[7].高红强.电导率在活性染料染棉搭桥上的应用[J].纺织报告.2019

[8].陈益平,王祥荣.活性染料染色棉织物的二氧化硫脲剥色研究[J].印染助剂.2019

[9].于滨,苏金秀,张战旗,葛秋芬.节能环保型爱环达SE活性染料的性能及在连续轧染中的应用[J].染整技术.2019

[10].和超伟.聚酰胺酯/黏胶混纺织物用分散/活性染料常压一浴法染色[J].染整技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f7135fc5724a50308b052a51.html