# 1800kg/m~3轻质高强混凝土的制备技术研究

### 论文摘要

轻质高强是未来混凝土材料发展的一个要求。第九届全国混凝土设计大赛要求,在规定混凝土表观密度(1800±50)kg/m~3下达到更高的强度。本文采用普通混凝土的以骨料为承重体系的技术路线。轻质高强混凝土骨料相较薄弱,破坏时骨料相先破坏,后期提出以浆体起支撑作用,骨料均匀填充在其中来降低整体混凝土密度的技术路线。选用页岩陶粒为粗骨料及水泥、空心玻璃微珠、粉煤灰等为胶凝材料,多次优化配合比,最终配制出表观密度为1760kg/m~3,28d抗压强度72.0MPa的轻质高强混凝土。

### 论文目录

- 1 原材料

- 1.1 粗骨料

- 1.2 细骨料

- 1.3 胶凝材料

- 1.4 减水剂

- 2 试验及结果分析

- 2.1 采用以骨料相为主要承重结构体系的配合比设计

- 2.1.1 试验思路

- 2.1.2 配合比计算

- 2.1.3 结果分析

- 2.2 采用以浆体相为主要承重结构的体系的配合比设计

- 2.2.1 试验思路

- 2.2.2 配合比设计

- 2.2.3 小结

- 3 主要结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 卞立波,刘造军,覃铃玲

关键词: 轻质高强,骨料薄弱相,浆体承重体系,玻璃微珠

来源: 商品混凝土 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 北京建筑大学,舟山市普陀华通公路养护工程有限公司

基金: 北京市自然基金,青年项目——多孔种植混凝土的制备理论及其性能研究(项目编号8174063)

分类号: TU528

页码: 49-51

总页数: 3

文件大小: 860K

下载量: 495

### 相关论文文献

- [1].空气玻璃微珠与炭黑的用量替换对天然橡胶的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(17)

- [2].季冻区超细玻璃微珠高性能混凝土性能及配合比优化设计研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(05)

- [3].科技创新:3M采用玻璃微珠生产农用塑膜[J]. 塑料科技 2016(06)

- [4].3M采用玻璃微珠生产农用塑膜[J]. 塑料工业 2016(06)

- [5].中空玻璃微珠填充低密度聚乙烯材料的性能[J]. 塑料 2013(01)

- [6].玻璃微珠改性聚合物研究[J]. 河南科技 2011(12)

- [7].玻璃微珠目数与砂床特征的回归分析模型[J]. 断块油气田 2015(02)

- [8].校准筛分器具用玻璃微珠粉尘处理技术的研究[J]. 过滤与分离 2014(02)

- [9].粉煤灰中球形玻璃微珠含量检测探讨[J]. 四川水力发电 2012(02)

- [10].玻璃微珠TiO_2涂层抗紫外光性能测试与分析[J]. 非金属矿 2012(05)

- [11].玻璃微珠改性超高分子量聚乙烯的耐热性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [12].玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究[J]. 机械科学与技术 2009(12)

- [13].镀银玻璃微珠/碳纳米管复合材料制备与性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2019(21)

- [14].镀银玻璃微珠导电橡胶性能测试研究[J]. 当代化工研究 2017(02)

- [15].中空玻璃微珠对超高分子量聚乙烯性能的影响[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [16].中空玻璃微珠在泡沫塑料中的应用研究[J]. 粉煤灰 2013(01)

- [17].湿度对玻璃微珠增强硬质聚氨酯复合泡沫塑料黏弹力学性能影响[J]. 复合材料学报 2013(01)

- [18].中空玻璃微珠等填料在弹性隔热涂料中的性能研究[J]. 化工新型材料 2008(11)

- [19].论玻璃微珠在塑料改性中的应用[J]. 科技创新与应用 2019(21)

- [20].玻璃微珠改性双酚A甲基丙烯酸缩水甘油酯复合的树脂充填材料[J]. 中国组织工程研究 2013(25)

- [21].铝酸酯处理实心玻璃微珠填充聚四氟乙烯复合材料的研究[J]. 现代化工 2010(07)

- [22].玻璃微珠改性高聚物的研究进展[J]. 塑料科技 2012(09)

- [23].玻璃微珠填充的聚丙烯材料在车用手套箱外盖板上的应用研究[J]. 汽车实用技术 2018(06)

- [24].深水固体浮力材料的制备及性能研究[J]. 舰船科学技术 2017(05)

- [25].超细玻璃微珠高性能混凝土强度优化设计研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(05)

- [26].液体硅橡胶/中空玻璃微珠隔热材料的制备及性能研究[J]. 中国塑料 2011(12)

- [27].空心玻璃微珠/环氧树脂复合材料简支冲击实验研究[J]. 实验力学 2010(05)

- [28].镀银玻璃微珠/硅橡胶导电复合材料导电性能的影响因素[J]. 橡胶工业 2009(08)

- [29].玻璃微珠水泥基复合材料的单轴抗压性能[J]. 混凝土 2019(05)

- [30].玻璃微珠在塑料改性中的应用方法探讨[J]. 科技风 2018(35)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f957488e0e135c04331a5c76.html