# 丙烯酸树脂类论文-王凤芝,刘秀军,张萌,张庆印

导读:本文包含了丙烯酸树脂类论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:丙烯酸,环氧丙烯酸树脂,拉伸强度,弯曲强度

### 丙烯酸树脂类论文文献综述

王凤芝,刘秀军,张萌,张庆印[1]（2019）在《丙烯酸单体对3D打印环氧丙烯酸树脂性能的影响》一文中研究指出将不同浓度丙烯酸单体加入到双酚A环氧丙烯酸树脂中,制备了3D打印光固化材料。通过红外光谱分析、机械强度测试、扫描电镜分析,表征了树脂的双键转化率、机械强度、断面形貌。结果表明,5%丙烯酸单体的加入,树脂的双键转化率提高了58.5%,拉伸强度达到52.64 MPa,弯曲强度为168.88 MPa,弯曲模量为4 449.53 MPa,分别较空白树脂提高了159.3%、49.9%、56.8%;断面更粗糙意味着树脂断裂韧性增加。树脂收缩率在丙烯酸加入量5%时最低,为6.56%,双悬臂部件打印获得的卷曲系数为7.16%,体现了树脂良好的打印精度。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年10期）

李子恒[2]（2019）在《防锈涂料用磷酸酯单体改性丙烯酸树脂的合成与性能研究》一文中研究指出以苯乙烯、丙烯酸丁酯等为主要共聚单体,磷酸酯单体MAP、GMA、MAA为功能单体,DAAM/ADH为交联单体,采用种子乳液半连续聚合法,制备核壳结构的磷酸酯单体改性丙烯酸树脂。考察了乳化剂的种类与配比、磷酸酯单体的用量、交联单体的用量对乳液及涂膜性能的影响。确定了乳化剂的最佳用量为0.8%,磷酸酯功能单体用量为2%,交联单体用量为2%,甲基丙烯酸缩水甘油酯的用量为1.5%,制得的苯丙乳液在马口铁上硬度达到1 H、附着力0级、耐盐水性能达到400 h。通过加入防闪锈剂,解决了苯丙乳液初期的闪锈问题,同时对耐盐水性也有所提高。(本文来源于《广东化工》期刊2019年19期）

车二强,李小瑞,马国艳,杨凯,王云飞[3]（2019）在《自乳常温固化环氧酯-丙烯酸树脂乳液的制备与性能》一文中研究指出通过亚麻油酸和丙烯酸分步酯化再与丙烯酸酯类单体自由基接枝共聚改性环氧树脂E20,制备自乳型常温固化环氧酯-丙烯酸树脂(EGA)。讨论了制备中间体(EM)的最优工艺、EM与丙烯酸酯类单体最佳质量比等对漆膜化学物理性能的影响。结果表明,较佳合成条件为:亚麻油酸、丙烯酸、环氧树脂E20质量比35∶10∶55,酯化温度120℃。EM与丙烯酸酯类单体质量比1∶0. 4,接枝温度95℃。此条件下接枝共聚得到的乳液粒径平均80 nm,乳液稳定性良好。常温固化时长24 h,漆膜硬度可达到2H,耐盐雾性能可达72 h以上。与市售物混环氧酯-丙烯酸树脂涂料相比,接枝共聚改性使树脂的交联密度增加,增强环氧酯-丙烯酸树脂的耐盐雾和耐冲击性等机械性能。(本文来源于《应用化工》期刊2019年10期）

孙会,朱健[4]（2019）在《无机金属盐/聚丙烯酸树脂复合抗菌涂层的研究》一文中研究指出细菌和病毒的感染严重威胁着人类的生命健康安全。随着社会经济的迅速发展,环境污染问题日益加重,人们的抵抗能力也随之降低,但细菌和病毒经过多次进化和自我改造,其感染能力和致病性正逐年提升。针对上述现状,本研究以聚阴离子型丙烯酸树脂的水性涂料为基本载体,分别研究了不同无机阳离子金属盐/聚丙烯酸树脂复合抗菌涂料的抗菌性、生物相容性及其实际使用价值。(本文来源于《涂层与防护》期刊2019年09期）

罗娟[5]（2019）在《纳米TiO_2改性环氧丙烯酸树脂光固化胶粘剂的制备与性能研究》一文中研究指出以环氧树脂和丙烯酸为原料制备了环氧丙烯酸酯,通过TiO_2改性环氧丙烯酸酯制备得到光固化胶粘剂用预聚物。添加混合型光引发剂TPO-L(2,4,6-叁甲基苯甲酰基膦酸乙酯)和184(1-羟基-环己基-苯基甲酮)、活性稀释剂NVP(乙烯基吡咯烷酮)和TMPTA(叁羟甲基丙烷叁丙烯酸酯)制备得到紫外光固化胶粘剂。研究结果表明:当w(TiO_2)=4%(相对于胶粘剂总质量而言)时,胶粘剂的粘接强度最大为7.36 MPa;对比光引发剂的使用种类,发现当两种混合型引发剂m(TPO-L)∶m(184)=1∶1,w(混合引发剂)=1.9%(相对于胶粘剂总质量而言)时,胶粘剂的固化收缩率为5.56%,固化时间为5.42 s,性能较佳。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年09期）

张清杰,马蓬杨,向兰[6]（2019）在《丙烯酸树脂漆渣共混改性PVC泡沫复合材料性能研究》一文中研究指出利用回收热塑性丙烯酸树脂漆渣共混改性聚氯乙烯(PVC)发泡体系,并通过热压法制备泡沫复合材料,研究了树脂漆渣添加量对体系剪切黏度及发泡产品泡孔微观形貌、表观密度、力学和耐热性能的影响。结果表明:丙烯酸树脂漆渣的加入可增加PVC分子链间相互作用力,提高PVC发泡体系的剪切黏度,从而调控熔体强度,得到泡孔结构细密均匀的泡沫复合材料;最佳树脂漆渣添加量为10%,PVC发泡体系的剪切黏度由2 726. 1 Pa·s升至9 029. 4 Pa·s,制备的PVC泡沫复合材料表观密度由0. 63 g/cm3降至0. 49 g/cm3,弯曲强度和冲击强度分别由13. 6 MPa和4. 7 k J/m2升至18. 2 MPa和8. 9 k J/m2,玻璃化转变温度(Tg)由72℃升至75℃。(本文来源于《环境工程技术学报》期刊2019年05期）

张军科[7]（2019）在《一种高固体分羟基丙烯酸树脂的合成工艺探讨》一文中研究指出高固体分丙烯酸树脂作为一种性能优异的高固体分涂料成膜物,得到了广泛认可。对比了不同工艺条件下,树脂合成反应温度、单体加料时间及恒温时间等工艺条件对合成树脂性能的影响,并对制备的涂膜性能进行了对比。高固体分丙烯酸树脂的合成除了考虑合成工艺条件优化外,继续提高该类树脂的固体份仍需在配方设计及功能单体种类上下功夫。(本文来源于《化学与粘合》期刊2019年05期）

袁东明,贾永高,杨天朝,张延强[8]（2019）在《室温自交联水性丙烯酸树脂分散体的制备与性能研究》一文中研究指出水性丙烯酸树脂在耐光性、耐候性、色泽等方面显示了优良的性能,但是在成膜干燥速度、耐水性和储运稳定性等方面还存在明显不足。针对上述问题,本研究以酮肼交联改性为基础,采用自由基共聚的方法,制备出了室温自交联水性丙烯酸分散体。傅里叶转换红外光谱(FT-IR)分析证实了双丙酮丙烯酰胺(DAAM)和己二酸二酰肼(ADH)在室温下发生了酮肼交联反应,并对交联机理进行了研究;差式扫描量热(DSC)分析表明,加入DAAM/ADH交联体系的树脂涂膜具有更高的玻璃化转变温度(Tg)和热稳定性;在研究范围内,随着交联剂用量的增加,合成树脂的吸水率先降低后升高,交联度、硬度、断裂强度逐渐提高,伸长率降低。(本文来源于《涂层与防护》期刊2019年07期）

[9]（2019）在《含叔胺基聚丙烯酸树脂改性的反应型聚氨酯热熔胶及其制备》一文中研究指出本发明涉及一种含叔胺基聚丙烯酸树脂改性的反应型聚氨酯热熔胶及其制备。原料组分:聚酯多元醇10.00～40.00 phr,聚醚多元醇10.00～40.00 phr,多异氰酸酯10.00～30.00 phr,含叔胺基聚丙烯酸树脂1.00～40.00 phr,催化剂0.01～1.00 phr,硅烷偶联剂0.05～5.00 phr。与现有技术相比,本发明大幅提高了各种基材的黏接强度,尤其是金属及非极性塑料基材初始黏接强(本文来源于《合成树脂及塑料》期刊2019年04期）

王文炜,杜京涛,朱忠锋,宦胜民,曹星[10]（2019）在《盐冻融循环作用下改性丙烯酸树脂对混凝土防护性能的试验研究》一文中研究指出对涂抹改性丙烯酸树脂及环氧树脂的普通混凝土试件进行盐冻融循环试验,通过观察试件的外观和测定试件的Cl~-侵蚀深度、Cl~-含量,比较分析改性丙烯酸树脂和环氧树脂对混凝土试件的防护性能。试验结果表明:涂抹改性丙烯酸树脂的试件较涂抹环氧树脂的试件Cl~-侵蚀慢,破坏也较晚,表明改性丙烯酸树脂较环氧树脂对混凝土起到了更好的防护作用;此外,改性丙烯酸树脂可低温快速固化,更适用于氯盐侵蚀和冻融循环双重作用下混凝土的防护。(本文来源于《南京工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

### 丙烯酸树脂类论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以苯乙烯、丙烯酸丁酯等为主要共聚单体,磷酸酯单体MAP、GMA、MAA为功能单体,DAAM/ADH为交联单体,采用种子乳液半连续聚合法,制备核壳结构的磷酸酯单体改性丙烯酸树脂。考察了乳化剂的种类与配比、磷酸酯单体的用量、交联单体的用量对乳液及涂膜性能的影响。确定了乳化剂的最佳用量为0.8%,磷酸酯功能单体用量为2%,交联单体用量为2%,甲基丙烯酸缩水甘油酯的用量为1.5%,制得的苯丙乳液在马口铁上硬度达到1 H、附着力0级、耐盐水性能达到400 h。通过加入防闪锈剂,解决了苯丙乳液初期的闪锈问题,同时对耐盐水性也有所提高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 丙烯酸树脂类论文参考文献

[1].王凤芝,刘秀军,张萌,张庆印.丙烯酸单体对3D打印环氧丙烯酸树脂性能的影响[J].塑料工业.2019

[2].李子恒.防锈涂料用磷酸酯单体改性丙烯酸树脂的合成与性能研究[J].广东化工.2019

[3].车二强,李小瑞,马国艳,杨凯,王云飞.自乳常温固化环氧酯-丙烯酸树脂乳液的制备与性能[J].应用化工.2019

[4].孙会,朱健.无机金属盐/聚丙烯酸树脂复合抗菌涂层的研究[J].涂层与防护.2019

[5].罗娟.纳米TiO_2改性环氧丙烯酸树脂光固化胶粘剂的制备与性能研究[J].中国胶粘剂.2019

[6].张清杰,马蓬杨,向兰.丙烯酸树脂漆渣共混改性PVC泡沫复合材料性能研究[J].环境工程技术学报.2019

[7].张军科.一种高固体分羟基丙烯酸树脂的合成工艺探讨[J].化学与粘合.2019

[8].袁东明,贾永高,杨天朝,张延强.室温自交联水性丙烯酸树脂分散体的制备与性能研究[J].涂层与防护.2019

[9]..含叔胺基聚丙烯酸树脂改性的反应型聚氨酯热熔胶及其制备[J].合成树脂及塑料.2019

[10].王文炜,杜京涛,朱忠锋,宦胜民,曹星.盐冻融循环作用下改性丙烯酸树脂对混凝土防护性能的试验研究[J].南京工业大学学报(自然科学版).2019

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f9b60450e63690b4f339149d.html