# 沿海地区风暴潮灾害风险评估研究 ——以上海市金山区为例

### 论文摘要

由于全球气候变暖和海平面上升等因素的影响,我国沿海地区的风暴潮灾害经济损失呈波动上升趋势,风暴潮灾害风险显著增加。上海是我国社会经济发展的核心地区,同时也是我国沿海风暴潮灾害的高发地区。以金山区作为研究对象,基于台风风暴潮危险性和脆弱性,开展风暴潮灾害风险评估研究,不仅对于上海市金山区政府进行防灾、减灾、救灾、区域发展规划和风险管理具有重要意义,而且可以作为典型案例为沿海地区因地制宜地开展风暴潮灾害风险评估研究,进一步完善和发展风险评估的理论和方法,从而减少和减轻风暴潮灾害造成的人员伤亡和财产损失。本文基于ADCIRC模式建立覆盖整个东中国海的风暴潮数值模型,对金山区沿岸及陆地网格进行局部加密,在该套网格重点刻画了一线海堤、备塘和沪杭公路等防御工程,网格最高分辨率为100m。采用收集到的实测数据对模型进行适用性检验,验证结果显示,30个站次的最高潮位和最大增水模拟值与实测值平均相对误差分别为4.60%和7.71%,能够较好地反映台风期间杭州湾沿岸的潮位及增水变化,模型确实可信。选取5612台风路径作为基础路径构造了950hPa、940hPa、930hPa、920hPa和910hPa共5种强度台风作为风险评估台风数据集,采用将最大增水叠加在天文潮高潮位上来计算最高潮位进行模拟不同等级台风下金山区最大可能淹没范围及淹没水深,并进行了危险性评估。结果表明,950hPa和940hPa级别台风下金山区无淹没危险性。930hPa级别台风下金山区淹没面积为92.29 km~2,淹没水深小于1m,风暴潮灾害危险性为低、中等级,中危险性主要分布在山阳镇。920hPa级别台风下金山区淹没面积为343.61 km~2,最大淹没水深为3.76m;除枫泾镇无淹没危险性外,其余各镇均存在风暴潮灾害淹没危险性,高危险主要集中在山阳镇公用海塘段沿海。910hPa级别台风下金山区全面被淹,淹没面积达482.65km~2,最大淹没深度为4.37m;危险性等级和范围进一步扩大,高危险性分布在山阳镇和石化街道,较高危险性主要分布在山阳镇、石化街道和金山卫镇,漕泾、亭林、张堰、廊下、吕巷和朱泾危险性以中低等级为主,枫泾镇绝大部分无危险性,其淹没危险性仅限于靠近朱泾镇的边缘地带,处于中低等级。沪杭公路和主备塘作为二道防线在一定程度上起到挡水作用,减弱了金山区淹没程度,降低了金山区淹没危险性。基于土地利用类型建立了土地利用脆弱指数,从社会、经济和承灾能力三个方面建立社会经济脆弱性评价指标体系,构建社会经济脆弱性评价模型;基于GIS图层叠置计算,采用平均权重法对风暴潮灾害脆弱性开展了定量研究。结果表明,石化街道、山阳镇和亭林镇脆弱性普遍高于其他乡镇,其余各镇脆弱性整体上处于中等偏下水平,脆弱性等级较高的地区为各乡镇城镇住宅区和工业聚集地。根据危险性等级和脆弱性等级,采用风险评估模型计算了金山区不同等级台风风暴潮风险等级,并制作了风险等级分布与区划图。随着台风等级的增强,风暴潮灾害风险随之增加。沿海地区风险等级高于内陆,中西部沿海高于东南沿海,山阳镇和石化街道明显高于其他乡镇。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 引言

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 风暴潮数值模拟研究进展

- 1.2.2 风暴潮灾害风险评估研究进展

- 1.3 本文的研究内容

- 1.4 本文的创新点

- 第二章 研究区域概况

- 2.1 自然环境

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 水文气象

- 2.2 社会经济

- 2.2.1 区划人口

- 2.2.2 经济发展

- 2.3 风暴潮灾害分析

- 2.3.1 灾害概况

- 2.3.2 特征分析

- 2.3.3 路径分布

- 2.4 堤防工程

- 第三章 ADCIRC模式建立及验证

- 3.1 模式简介

- 3.2 风场构造

- 3.2.1 台风风场

- 3.2.2 背景风场

- 3.2.3 构建方法

- 3.3 模型设置

- 3.4 模式验证

- 3.4.1 天文潮验证

- 3.4.2 风暴潮验证

- 第四章 风暴潮数值模拟及危险性评估

- 4.1 台风参数设置

- 4.1.1 台风最大风速半径

- 4.1.2 台风中心最大风速

- 4.1.3 台风中心气压

- 4.1.4 台风路径选择

- 4.2 最大可能淹没模拟

- 4.2.1 天文潮叠加

- 4.2.2 最大增水路径

- 4.2.3 最大可能淹没范围及水深

- 4.3 危险性评估

- 第五章 风暴潮灾害脆弱性评估

- 5.1 土地利用脆弱性

- 5.1.1 土地利用分类

- 5.1.2 评价结果

- 5.2 社会经济脆弱性

- 5.2.1 评价原则

- 5.2.2 评价指标体系

- 5.2.3 评价方法

- 5.2.4 评价结果

- 5.3 综合脆弱性

- 5.3.1 评估方法

- 5.3.2 综合评估结果

- 第六章 风暴潮灾害风险评估

- 6.1 等级划分

- 6.2 风险评估

- 6.3 应对措施

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 郭豪爽

导师: 郭伟其

关键词: 金山区,风暴潮,风险评估,危险性,脆弱性

来源: 上海海洋大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 海洋学

单位: 上海海洋大学

分类号: P731.23

DOI: 10.27314/d.cnki.gsscu.2019.000025

总页数: 75

文件大小: 4283K

下载量: 165

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fa7b4e126245779f30bca2aa.html