# 发酵甘油废水论文-刘建伟,诸葛斌,张一波,诸葛健

导读:本文包含了发酵甘油废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:上流式厌氧污泥床(UASB),序批式活性污泥法(SBR),发酵甘油生产废水,废水处理

### 发酵甘油废水论文文献综述

刘建伟,诸葛斌,张一波,诸葛健[1]（2004）在《发酵甘油废水的处理工艺》一文中研究指出针对发酵甘油生产过程中的淀粉质原料浸泡废水固体悬浮物质量浓度高和提取废水难以生物降解的特性,分别采用沉淀法和Fenton试剂法对其进行预处理,再与发酵废水混合后,采用UASB-SBR组合工艺进行处理.结果表明:当进水COD为6 800-7 360 mg／L时,处理后出水COD可降到100 mg／L以下,出水NH3-N降到15 mg／L以下,系统出水可以达标排放.(本文来源于《无锡轻工大学学报(食品与生物技术)》期刊2004年06期）

刘建伟,诸葛斌,张一波,诸葛健[2]（2004）在《Fenton试剂法预处理发酵甘油生产提取废水》一文中研究指出采用Fenton试剂预处理高浓度难降解发酵法甘油生产提取废水。研究了pH、Fe2 + 、H2 O2 、反应时间和H2 O2 投加次数对废水COD去除效果的影响。结果表明 ,通过Fenton试剂氧化可使废水中的COD值从 135 0 0mg/L降至 4 0 30mg/L ,COD去除率达到 70 1%。废水的BOD5/COD值从 0 2 0 2提高至 0 5 6 8,可生化性得到较大提高 ,为后续处理创造了条件。研究成果为发酵法甘油生产提取废水的预处理提供了一种非常有效的方法。(本文来源于《环境污染治理技术与设备》期刊2004年09期）

刘建伟[3]（2004）在《以芭蕉芋为原料发酵甘油废水处理技术的研究》一文中研究指出以芭蕉芋为原料发酵法生产甘油产生的废水主要为淀粉质原料浸泡废水、发酵废水、提取废水和洗涤废水。除提取废水为高浓度生物难降解废水外,其它可生化性均较好。本论文提出预处理-UASB-SBR组合工艺来处理发酵甘油废水。首先分别采用混凝法、Fenton试剂法和铁屑微电解法对发酵甘油提取废水进行了预处理技术研究,初步确定了最佳预处理方法为Fenton试剂法。提取废水经Fenton试剂法预处理后再与其它废水混合,采用UASB-SBR法进行处理,出水最终实现达标排放。在进行生化处理之前还分别应用LC/ESI-MS和GC/MS技术对提取废水预处理前后的主要有机组分进行了分析,研究提取废水中有机污染物的去除和转化情况,确证Fenton试剂法作为预处理的有效性和进一步生化处理的可行性。论文的主要研究结果如下:1.采用混凝法预处理发酵甘油提取废水,得到的最佳工艺条件为:PAC用量200mg/L,PAM用量6mg/L。此条件下,废水COD去除率为28.2%。2.采用Fenton试剂法预处理发酵甘油提取废水,得到的最佳工艺条件为:H2O2用量按H2O2/ COD= 2.0投加,绿矾用量按Fe2+/H2O2 =0.3投加,反应时间2 h,H2O2投加次数为2。此条件下,废水COD去除率达70.1%,BOD5/COD值从0.202提高到0.568,可生化性显着提高,有利于后续的生化法处理。3.采用铁屑微电解法预处理发酵甘油提取废水,得到的最佳工艺条件为:选用铸铁屑和活性炭,Fe/C质量比40g:8g,反应时间100min。此条件下,废水COD去除率达66.5%,BOD5/COD值从0.202提高到0.436,废水的可生化性得到改善。4. 通过对叁种预处理方法的比较,选择Fenton法作为发酵甘油提取废水的预处理方法。5. 分别应用LC/ESI-MS和GC/MS技术对发酵甘油提取废水预处理前后的主要有机组分进行分析,结果表明:经过预处理,提取废水中的大分子量、结构复杂的物质,变为小分子量、结构简单的物质。6. Fenton试剂法预处理后的提取废水并入淀粉质原料浸泡废水和发酵废水后,中温条件下,利用UASB反应器处理。UASB反应器接种颗粒污泥后,经过约140d的运行,容积负荷由0.5kgCOD/(m3·d)提高到17.80kgCOD/(m3·d),进水COD浓度由1538.5mg/L提高到6894mg/L,沼气容积产气率达3.10 m3/(m3·d),COD去除率为81.6%。结果说明:通过难降解废水的预处理和对厌氧污泥的长时间培养驯化,利用UASB反应器处理发酵甘油<WP=7>废水可以达到较好的处理效果,提取废水Fenton试剂法预处理后的残留基质对厌氧处理无明显抑制性影响。7. 采用SBR法对发酵甘油废水UASB出水和洗涤废水进行处理,确定SBR的运行程序为:瞬时进水;瞬时进水后闲置1h;曝气6h;沉淀1h;排水0.5h;空置1h;总运行周期10.5h。8. Fenton试剂法-UASB-SBR组合工艺处理发酵甘油废水是可行的。发酵甘油提取废水经Fenton试剂法预处理后, COD去除率达70.1%,可生化性显着提高,再并入原料浸泡废水和发酵废水,中温条件下,经UASB稳定处理后,出水COD可降到972.4-1212.5 mg/L,UASB出水再和洗涤废水混合经SBR处理,出水COD可降到100 mg/L以下,NH3-N可降到15mg/L以下,出水可以达标排放。(本文来源于《江南大学》期刊2004-06-01）

### 发酵甘油废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用Fenton试剂预处理高浓度难降解发酵法甘油生产提取废水。研究了pH、Fe2 + 、H2 O2 、反应时间和H2 O2 投加次数对废水COD去除效果的影响。结果表明 ,通过Fenton试剂氧化可使废水中的COD值从 135 0 0mg/L降至 4 0 30mg/L ,COD去除率达到 70 1%。废水的BOD5/COD值从 0 2 0 2提高至 0 5 6 8,可生化性得到较大提高 ,为后续处理创造了条件。研究成果为发酵法甘油生产提取废水的预处理提供了一种非常有效的方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 发酵甘油废水论文参考文献

[1].刘建伟,诸葛斌,张一波,诸葛健.发酵甘油废水的处理工艺[J].无锡轻工大学学报(食品与生物技术).2004

[2].刘建伟,诸葛斌,张一波,诸葛健.Fenton试剂法预处理发酵甘油生产提取废水[J].环境污染治理技术与设备.2004

[3].刘建伟.以芭蕉芋为原料发酵甘油废水处理技术的研究[D].江南大学.2004

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb725a60a64d6e72fc5686a4.html