# 保温时间对碳热还原法制备B4C的影响

### 论文摘要

利用中频感应炉,以石油焦和硼酸为原料碳热还原制备B4C粉体,研究了在1 800℃保温不同时间（15、25、35和45 min）对制备B4C粉体的影响,并对B4C产物进行XRD、SEM-EDS分析。结果表明:反应时间过短会导致反应不完全,B4C产物中会产生较多的游离碳,低硼相较多,反应时间过长,会导致硼酸挥发而使硼源不足,以至于碳源过剩形成低硼相,较为适宜的保温时间为35 min;随保温时间的延长,B4C晶粒符合正常晶粒的生长规律,即在恒温条件下,晶粒平均直径与保温时间的平方根成正比; B4C形成的过程中,石油焦在高温下形成密集的C层结构,硼酸及其分解产物会在C层结构上富集,在C表面形核而形成B4C。

### 论文目录

- 1 试验

- 2 结果与讨论

- 2.1 物相组成

- 2.2 显微结构

- 2.3 B4C形成过程分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董开朝,高帅波,崔晓华,李欣,姜胜南,金星,邢鹏飞

关键词: 石油焦,硼酸,碳热还原法,碳化硼,保温时间

来源: 耐火材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备

单位: 东北大学冶金学院

基金: 国家重点研发计划重点专项(2017YFB0310302)

分类号: TQ127.12;TB383.3

页码: 207-210

总页数: 4

文件大小: 2901K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].微波辅助碳热还原法制备碳化硅粉体[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [2].碳热还原法制备氮化硅的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(05)

- [3].碳热还原法合成硼化锆粉体影响因素探究[J]. 硅酸盐通报 2018(11)

- [4].碳热还原法制备SiC的热力学分析[J]. 粉末冶金工业 2016(03)

- [5].改进的碳热还原法合成LiFePO_4/C材料[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(03)

- [6].真空碳热还原法制备碳化钛粉末(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [7].碳热还原法制备ScB_2的实验研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(05)

- [8].真空碳热还原法炼铝的研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2011(06)

- [9].碳热还原法制备高纯ZrB_2粉体[J]. 金属热处理 2019(02)

- [10].Na_2CO_3添加剂和反应温度对碳热还原法制备碳化硼的影响[J]. 耐火材料 2019(05)

- [11].碳热还原法制备高性能~(10.8)B_4C和~(10)B_4C粉末[J]. 陶瓷学报 2014(04)

- [12].碳热还原法合成TiB_2的反应传质机理[J]. 中国有色金属学报 2013(06)

- [13].多孔碳添加量对溶胶凝胶-碳热还原法制备磷酸钒锂正极材料的电化学影响[J]. 材料导报 2019(S2)

- [14].真空碳热还原法处理铅银渣热力学分析及实验研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(03)

- [15].碳热还原法制备氮化铝的影响因素[J]. 真空电子技术 2019(03)

- [16].微波碳热还原法合成锂离子电池正极材料Li_2FeSiO_4/C[J]. 功能材料 2010(06)

- [17].锂离子电池用Sn/C复合材料的碳热还原法制备(英文)[J]. 无机化学学报 2009(01)

- [18].TiO_2-B_2O_3-C系统反应热力学初步探讨[J]. 硅酸盐通报 2008(05)

- [19].用碳热还原法合成镁铁铝复合尖晶石[J]. 材料研究学报 2018(05)

- [20].碳化硼合成工艺及其产业化[J]. 辽宁化工 2014(07)

- [21].碳热还原法制备Zn掺杂的LiFePO_4及其电化学性能(英文)[J]. 无机材料学报 2010(08)

- [22].硅藻土碳热还原法制备SiC[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [23].LiFePO_4正极材料的熔盐-碳热还原法合成[J]. 电源技术 2013(07)

- [24].氧化镁真空碳热还原法炼镁的工艺研究[J]. 真空科学与技术学报 2012(04)

- [25].热处理温度对半固相碳热还原法制备LiFePO_4/C的影响[J]. 广州化工 2009(08)

- [26].Ti(C,N)粉末的制备技术及研究进展[J]. 佛山陶瓷 2015(07)

- [27].PVA辅助两步碳热还原法合成LiFePO_4/C复合材料[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [28].合成条件对半固相碳热还原法制备LiFePO_4/C性能的影响[J]. 化工新型材料 2010(08)

- [29].硼-碳热还原法合成纳米SiC-ZrB_2复合陶瓷粉体[J]. 中国有色金属学报 2015(12)

- [30].核用碳化硼制备工艺研究进展[J]. 现代化工 2011(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fc5c2b631f1afec72d287290.html