# 高碱性论文_傅开彬,钟秋红,毛羽,王磊,滕德亮

导读:本文包含了高碱性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:碱性,曲霉,尾矿,团粒,菌丝,生石灰,碳酸盐。

### 高碱性论文文献综述

傅开彬,钟秋红,毛羽,王磊,滕德亮[1]（2019）在《四川某高碱性含铜金矿综合回收钙镁铜金试验研究》一文中研究指出针对碳酸盐、砷和铜含量高的"叁高"金矿选矿回收难度较大的问题,采用原矿焙烧脱碳除砷—NH4Cl"闪速"浸钙—(NH4)2SO4浸镁铜—非氰浸剂药剂(swust-1)浸金工艺流程综合回收矿石中有价元素。研究结果表明:当焙烧温度为950℃、焙烧时间为2 h、矿浆浓度为30%、-0.074 mm粒级含量为70%、NH4Cl浓度为3.0 mol/L和浸出时间为10 min时,矿石中Ca2+、Mg2+和Cu2+浸出率分别为82.88%、20.12%和16.75%;在(NH4)2SO4浓度为2.5mol/L、矿浆浓度为30%和浸出温度为50℃的条件下,经过"两段"浸出,Mg2+和Cu2+浸出效果较好。经过"焙烧—浸钙镁铜"后,金的浸出率也大大提高。通过上述工艺流程处理后,钙、镁、铜和金的总浸出率分别可达96.18%、95.16%、80.51%和78.86%,提高了高碱性含铜金矿中有价元素浸出率和综合经济价值。(本文来源于《黄金科学技术》期刊2019年05期）

许汉渝,钟浩,黄智杰[2]（2019）在《高湿高碱性球团烟气预荷电袋滤技术及应用》一文中研究指出本文介绍了首次将预荷技术与传统袋式除尘器有机结合的新技术及其在球团烟气提标改造中的应用情况,着重阐述了预荷电袋滤技术的原理、关键技术与结构及效益分析等内容。工程应用表明,该项技术可实现超低排放,运行阻力降低30%以上,节能减排效果显着,对于同类项目的提标改造具有很好的参考作用。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2019年10期）

林鹏[3]（2017）在《高碱性润滑油中硼酸钙添加剂的摩擦学性能》一文中研究指出本文选用油酸、十六烷基叁甲基溴化铵(CTAB)分别作为修饰剂,利用等离子辅助球磨技术制备了表面修饰硼酸钙添加剂。通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、傅里叶红外光谱仪、同步热分析仪等方法对其进行形貌观察及结构表征,并探究其在高碱性润滑油中的分散性和摩擦学性能。对所制备的硼酸钙添加剂进行扫描电镜观察发现,油酸修饰后的硼酸钙粒径在50nm—300nm之间,而CTAB修饰的硼酸钙一次颗粒平均粒径只有50nm左右,球磨后的粉体聚集成大约500nm左右的团聚体。X射线衍射分析表明,等离子辅助球磨快速细化了硼酸钙的晶粒尺寸,但没有使硼酸钙的晶型结构发生改变。红外光谱及同步热分析表明,等离子辅助球磨促使油酸和CTAB发生断键,产生亚甲基-CH2活性基团与原始硼酸钙粉体表面发生聚合。重力沉降实验发现,原始硼酸钙添加到高碱性润滑油后,3天后出现明显的沉淀分层现象;油酸修饰硼酸钙及CTAB修饰硼酸钙在高碱性润滑油中经历后100天仍基本保持稳定,未出现明显分层现象。这表明油酸及CTAB对硼酸钙形成了良好的表面修饰,使粉体表面改性为亲油性。理化性能测试结果表明,在保持高碱性润滑油粘度、闪点及倾点基本不变的情况下,油酸修饰硼酸钙复合油碱值提升31.16%,CTAB修饰硼酸钙复合油碱值提升33.43%。这对于减少金属清净剂的使用,降低金属灰分具有重要意义。对两种表面修饰硼酸钙添加剂复配的高碱性润滑油进行摩擦学性能测试,结果表明随着载荷增大,纳米硼酸钙复合油的摩擦系数逐渐减低,并且在试验过程中摩擦系数保持平稳,磨损体积也随着载荷增加呈现下降趋势。对摩擦副表面进行电子能谱测试,发现摩擦副表面含有B、Ca、O等元素,这说明纳米硼酸钙添加剂在摩擦力的剪切作用下铺展成膜,覆盖到摩擦副表面,对摩擦副表面起到减摩修复作用。相对于油酸修饰硼酸钙,CTAB修饰硼酸钙的减摩抗磨效果更佳,这是因为CTAB修饰硼酸钙的粒径更小,随着载荷增大,在摩擦力的剪切作用下,硼酸钙易于分散展开,使得CTAB修饰硼酸钙在摩擦副表面铺展更易于成膜。对所调配的复合油用硫酸进行酸化处理,模拟在船用柴油机酸性工况下,测试硼酸钙添加剂的减摩抗磨性能,结果发现:纳米硼酸钙添加剂同样具有良好的减摩抗磨能力,但由于硫酸与清净剂胶团中的碳酸钙及纳米硼酸钙添加剂发生化学反应生成硫酸钙,混杂在硼酸钙沉积膜表面,影响摩擦副表面覆盖膜强度,硼酸钙保护膜容易开裂剥落。(本文来源于《集美大学》期刊2017-05-03）

王雷,陈启,高鹤华,邢广成[4]（2016）在《高碱性废液中CO_2曝气Cu的混合沉淀特性》一文中研究指出研究在CO2曝气过程中,废液p H值变化,Cu自身形成的Ca CO3沉淀与氢氧化物沉淀,以及形成的Ca CO3、Fe(OH)3和Al(OH)3对其的吸附。向高碱性废液中逐渐通入CO2,测量废液的p H值,用电感耦合等离子体分析仪(ICP)测量过滤后废液中Cu的含量,用X射线衍射分析仪(XRD)分析过滤后的沉淀。利用PHREEQC模拟CO2曝气过程高碱性废液中Cu的混合沉淀特性。结果表明:通入CO2后,能有效的中和溶液的p H值,Cu的去除率逐渐增高。沉淀物的主要成分是CaCO3,并且沉淀物中含有Cu。在高p H值时Cu主要生成氢氧化物沉淀,继续通入CO2,主要与CaCO3生成共沉淀。Fe(OH)3、铝胶体对Cu具有吸附作用,但由于胶体含量低吸附效果不明显。(本文来源于《沈阳航空航天大学学报》期刊2016年01期）

刘新华,曹修才,张牧海,吕军,闫怀芹[5]（2015）在《夏季休闲大棚高碱性生料栽培草菇技术》一文中研究指出高碱性生料栽培草菇技术是指利用草菇可在强碱性环境下生长这一特性,创造高碱性条件,从而避免发生病虫为害的一项技术。山东聊城市栽培草菇大棚2万余个,面积1100 hm2,基本上都采用该项技术。该技术不需对设施进行再次投资,仅投入少量地膜、生石灰等即可利用当地资源丰富的玉米芯、牛粪或鸡粪等栽培草菇,一般生物转化率30%~50%。若不计人工费,一个500 m2的大棚栽培一季草菇可收入2万元左右,效益非常可观。现将该技术总结介绍如下。(本文来源于《食用菌》期刊2015年03期）

邢广成[6]（2015）在《高碱性废液中水泥窑尾气曝气重金属的混合沉淀特性》一文中研究指出高碱性废液中水泥窑尾气曝气过程中重金属的混合沉淀特性,即研究在飞灰洗液中用CO2进行曝气的过程中,溶液中的重金属形成沉淀的过程及各种引起沉淀因素的作用程度。研究在CO2曝气过程中,飞灰洗液pH值变化,Ca形成的碳酸盐沉淀,Fe和Al形成的氢氧化物沉淀,重金属离子Cd、Cu、Pb、Zn自身形成的氢氧化物沉淀、碳酸盐沉淀和硫酸盐沉淀,以及形成的碳酸钙对溶液中的重金属Cd、Cu、Pb、Zn和As的吸附,生成的氢氧化铁和氢氧化铝胶体对Cd、Cu、Pb、Zn和As的吸附,以及这些因素的作用程度及这些因素之间的协同作用。按液固比3 mL/g、8 mL/g、20 mL/g水洗城市固体废弃物焚烧飞灰,用pH计测量飞灰洗液的pH值,用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测量过滤后飞灰洗液中金属离子的含量。按不同的曝气速率19.16 mL/min,13.63 mL/min和7.81 mL/min向飞灰洗液中通入CO2,测量溶液的pH值,用0.45μm的滤膜过滤曝气后的溶液,用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测量过滤后废液中金属离子的含量,用X射线衍射分析仪(XRD)、扫描电子显微镜能谱仪(SEM-EDS)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、X射线电子光谱(XPS)分析过滤后的沉淀。沉淀物的主要成分是碳酸钙,并且沉淀物中含有Cd、Cu、Pb、Zn和As。利用PHREEQC模拟CO2曝气过程高碱性废液中Ca、Cd、Cu、Pb、Zn、As、Fe、Al的混合沉淀特性。结果表明:通入CO2后,能有效的中和溶液的pH值,滤液中Cd、Cu、Pb、Zn和As的含量明显降低,废液中的重金属Cu、Cd、Zn、Pb、As的去除率都在90%以上。随着CO2通入量的增加,pH值降低,溶液中Cd、Cu、Pb、Zn和As的含量逐渐升高。在高pH值时Cu、Cd、Zn、Pb主要生成氢氧化物沉淀,继续通入CO2,主要与CaCO3生成共沉淀。氢氧化铁胶体、氢氧化铝胶体对Cu、Cd、Zn、Pb具有吸附作用,但吸附效果不明显。氢氧化铁胶体、氢氧化铝胶体和碳酸钙对As具有吸附作用。(本文来源于《沈阳航空航天大学》期刊2015-05-16）

刁宁宁[7]（2015）在《黑曲霉浸出高碱性氧化铜尾矿研究》一文中研究指出尾矿中含有大量的可利用金属。从尾矿中提取有价金属,对减少尾矿中重金属对环境的影响及提高资源的二次利用具有重要意义。本文旨在研发一种铜尾矿的生物浸出方法。以湖南某高碱性氧化铜尾矿为研究对象,研究了黑曲霉发酵液浸出和黑曲霉直接浸出两种浸出体系下的铜尾矿浸出行为,取得的研究成果如下:首先,开展了黑曲霉发酵液浸出实验,研究了温度、马铃薯-蔗糖含量、接种量和发酵时间对发酵液中黑曲霉菌丝球形态的影响,并利用不同菌丝球形态的发酵液浸出铜尾矿。结果表明:菌丝球直径越小,铜的浸出率越大。在温度30℃,接种量0.8%(OD600=0.1),马铃薯-蔗糖含量30%,发酵时间65 h的条件下,形成的菌丝球直径最小,数量最多。利用此条件下的发酵液在30℃,180 r·min-1条件下浸出3 d,铜的浸出率可达到83.25%。其次,进行了黑曲霉直接浸出铜尾矿实验,研究了培养时间、培养基成分、接种量、温度、转速和矿浆浓度等因素对黑曲霉的菌丝形态以及铜浸出的影响。结果表明:黑曲霉-铜尾矿菌丝球的形成可降低浸出液的粘度,提高浸出率。当培养时间为7 d,培养基中蔗糖含量为20 g·L-1,接种量为0.02%(OD600=1.0),培养温度为25℃,摇床转速为180 r·min-1和矿浆浓度为5%(v/w)时,形成的黑曲霉-铜尾矿菌丝球粒径小,个数多,且此条件下,铜的浸出率达到最大为89.45%。最后,研究了黑曲霉-铜尾矿菌丝球的结构和形成过程。结果表明,黑曲霉与铜尾矿共同培养时黑曲霉-铜尾矿菌丝球的形成分为叁个阶段:黑曲霉孢子发芽形成菌丝;形成的菌丝在外力作用下以晶核为中心向外延伸生长,包裹铜尾矿形成黑曲霉-铜尾矿菌丝球;培养基内营养成分变化,菌丝球自溶。黑曲霉-铜尾矿菌丝球的结构为叁层,外层为黑曲霉菌丝、中间为铜尾矿、内部为空壳的核-壳结构。(本文来源于《南华大学》期刊2015-05-01）

陈启[8]（2015）在《高碱性废液工业尾气曝气过程中重金属沉淀特性》一文中研究指出目前,城市垃圾焚烧技术在国内外得到迅速发展,焚烧飞灰是一种潜在的资源,例如替代水泥生产原材料。但是飞灰中含有大量的氯元素,阻碍了其资源化利用,飞灰水洗预处理技术是除去飞灰中的氯盐的主要方法,但与此同时,部分重金属也会被洗出。飞灰水洗液呈现高碱性并且含有大量Ca~(2+),具有扣押CO_2的潜力,工业尾气中含有大量的CO_2,使用工业尾气对飞灰水洗液进行曝气处理,不仅可以减少CO_2排放,也可使飞灰水洗液中重金属沉淀。本文探讨了水洗对飞灰理化特性及重金属浸出的影响,重点研究了飞灰水洗液工业尾气曝气过程中重金属(Pb、Zn、Cu和As)沉淀特性,并使用PHREEQC对曝气过程进行模拟,探讨重金属沉淀机理。飞灰经过水洗后XRD显示飞灰矿物发生较大变化,KCl、Na Cl等氯盐衍射峰消失,SEM-EDS分析表明飞灰水洗后结构变的致密,Cl含量大幅减小。水洗液pH值随水洗液固比增大而增大,随着温度上升而减小;Pb、Cu和Zn浸出浓度随液固比增加而减小,As出现波动的特征。采用液固比为8 m L/g,室温条件下对飞灰进行水洗,此时溶液pH=12.14,Pb、Cu、Zn和As浓度为20.24 mg/L、0.136 mg/L、0.59 mg/L和0.105 mg/L。本文使用25℃、50℃、80℃尾气进行曝气实验,总体上温度的上升不利于重金属的移除,重金属浓度随pH值变化呈现出V或L型变化,经过曝气处理后水洗液中Pb、Zn、Cu和As浓度可以到国家排放标准。地球化学模拟表明:曝气过程中,溶液pH值下降,溶液中形成具有吸附作用的铁铝胶体;Ca~(2+)离子会与CO32-形成CaCO_3沉淀,可以对重金属进行吸附;重金属也会因pH值改变直接生成沉淀。在高pH值时,Pb、Zn和Cu主要与溶液相应离子反应形成沉淀,随着pH值降低逐渐被CaCO_3和铁铝胶体吸附,As浓度主要由CaCO_3和铁铝胶体吸附控制。(本文来源于《沈阳航空航天大学》期刊2015-03-01）

刁宁宁,李广悦,王永东,杜康[9]（2015）在《高碱性铜尾矿的黑曲霉生物浸出》一文中研究指出以湖南某高碱性铜尾矿为研究对象,进行了黑曲霉摇瓶浸出实验,研究了浸出时间和PSA培养基成分、含量对铜浸出的影响.结果表明,浸出时间为7 d时,铜浸出率最高,随浸出时间延长,铜浸出率显着下降.PSA培养基中的马铃薯和蔗糖含量对铜浸出有明显影响,马铃薯含量为200 g/L、蔗糖含量为20 g/L时,铜浸出率最高.在接种量0.02%()、矿浆浓度50 g/L、温度30℃、转速200 r/min、浸出时间7 d、马铃薯和蔗糖含量分别为200 g/L和20 g/L条件下,铜浸出率可达79.03%.(本文来源于《过程工程学报》期刊2015年01期）

李春林,许剑平,付晓晓,邓霞[10]（2014）在《团粒喷播生态修复技术在高碱性赤泥堆场植被恢复中的应用——以山东铝业赤泥堆场植被恢复项目为例》一文中研究指出赤泥是生产氧化铝过程中产生的具有高盐碱性的工业固体废弃物。赤泥堆区域的碱化度高,植物难以生存。文中以淄博铝矿赤泥堆为例,探索采用团粒喷播生态修复技术(简称团粒技术)对赤泥堆积区进行生态修复的可能性。通过对团粒喷播技术、团粒喷播(无酸洗)、团粒喷播(无封水层)、团粒喷播(无隔离层)以及常规覆土播种方式的对比实验,统计分析刺槐、紫穗槐和火炬树实生苗1年、2年后的生长高度和生长密度。结果表明,团粒喷播方式处理效果最好,常规覆土种植最差。文中认为,团粒技术对解决赤泥堆场的植被恢复问题有明显效果。(本文来源于《中国城市林业》期刊2014年05期）

### 高碱性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了首次将预荷技术与传统袋式除尘器有机结合的新技术及其在球团烟气提标改造中的应用情况,着重阐述了预荷电袋滤技术的原理、关键技术与结构及效益分析等内容。工程应用表明,该项技术可实现超低排放,运行阻力降低30%以上,节能减排效果显着,对于同类项目的提标改造具有很好的参考作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高碱性论文参考文献

[1].傅开彬,钟秋红,毛羽,王磊,滕德亮.四川某高碱性含铜金矿综合回收钙镁铜金试验研究[J].黄金科学技术.2019

[2].许汉渝,钟浩,黄智杰.高湿高碱性球团烟气预荷电袋滤技术及应用[J].工业安全与环保.2019

[3].林鹏.高碱性润滑油中硼酸钙添加剂的摩擦学性能[D].集美大学.2017

[4].王雷,陈启,高鹤华,邢广成.高碱性废液中CO_2曝气Cu的混合沉淀特性[J].沈阳航空航天大学学报.2016

[5].刘新华,曹修才,张牧海,吕军,闫怀芹.夏季休闲大棚高碱性生料栽培草菇技术[J].食用菌.2015

[6].邢广成.高碱性废液中水泥窑尾气曝气重金属的混合沉淀特性[D].沈阳航空航天大学.2015

[7].刁宁宁.黑曲霉浸出高碱性氧化铜尾矿研究[D].南华大学.2015

[8].陈启.高碱性废液工业尾气曝气过程中重金属沉淀特性[D].沈阳航空航天大学.2015

[9].刁宁宁,李广悦,王永东,杜康.高碱性铜尾矿的黑曲霉生物浸出[J].过程工程学报.2015

[10].李春林,许剑平,付晓晓,邓霞.团粒喷播生态修复技术在高碱性赤泥堆场植被恢复中的应用——以山东铝业赤泥堆场植被恢复项目为例[J].中国城市林业.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fd51dbf44761cb1cb2f6862c.html