# 原油稳定论文_孟祥涛

导读:本文包含了原油稳定论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:原油,稳定,闪蒸,中东地区,稳定率,收率,装置。

### 原油稳定论文文献综述

孟祥涛[1]（2019）在《中原油田原油稳定系统绿色低碳优化研究》一文中研究指出针对中原油田原油稳定系统进行绿色低碳优化研究,按照"压缩规模、优化工艺、提高系统效率"的原则,分析和论证了"在柳屯油库新建1座年处理量100万t原油稳定系统,替代目前6座联合站原油稳定系统进行生产"的可行性,可以有效解决地面集输系统中存在的上述问题,提高系统整体能效水平,促进绿色企业行动建设。(本文来源于《油气田环境保护》期刊2019年05期）

李延春[2]（2019）在《原油稳定轻烃产品主要质量指标的控制》一文中研究指出轻烃是原油稳定过程的主要副产品,其组成主要为戊烷及以上成分,通常的做法是直接生产1号稳定轻烃。1号稳定轻烃最主要的质量控制指标为饱和蒸气压和终馏点。针对各类常用原油稳定工艺的特点,对1号稳定轻烃产品饱和蒸气压和终馏点控制进行了理论分析,对工艺选择和设计参数确定提出了建议。稳定塔顶气叁相分离器低压操作对控制轻烃饱和蒸气压有利,分离压力宜低于0.2~0.25 MPa;原油稳定塔低压操作有利于降低轻烃终馏点,负压闪蒸最为有利;对提馏稳定工艺,随原油加热温度升高,轻烃终馏点降低,温度升高到一定值后,轻烃终馏点将保持不变;对正压闪蒸工艺,为保证轻烃终馏点合格,建议在稳定塔原油闪蒸段之上增加闪蒸气精馏段,通过塔顶部分轻烃回流控制轻烃终馏点,且原油加热温度越高,轻烃终馏点越低。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2019年09期）

陈林袁[3]（2019）在《涠洲终端处理厂原油稳定工艺的选择》一文中研究指出海上油气田开发过程中,油气集输、处理工艺基本都是密闭流程,原油稳定装置极大程度的降低了原油蒸发损耗,同时合理利用油气资源、保护环境,提高了原油在储运过程中的安全性。本文针对涠洲终端原油稳定装置的改造设计,分析研究各种原油稳定工艺,根据原油的性质、能耗、经济效益等因素综合考虑,确定合理的原油稳定方法。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年05期）

苗俊田[4]（2019）在《基于HYSYS对原油稳定参数优化实施模拟研究》一文中研究指出原油稳定工艺属于国内各个油田中实施的普遍油气蒸发损耗及密闭集输主要措施,但是在现场使用的过程中,因为部分管理人员担心对于原油产量影响,导致工作参数偏离原本设计值。因此,本文就使用HYSYS软件实现模拟,和实际的生产情况实现综合分析,对原油稳定工艺对于原油的产量影响进行明确,对工艺参数优化。(本文来源于《内江科技》期刊2019年04期）

徐立伟[5]（2019）在《哈萨克斯坦萨吉兹油田地面建设工程原油稳定工艺研究》一文中研究指出根据哈萨克斯坦萨吉兹油区油气物性、交油指标、公用工程及操作条件,分析常见原油稳定技术,论述了原油稳定工艺选择及主要设备选型。(本文来源于《山东化工》期刊2019年08期）

姜鼎文[6]（2019）在《原油稳定装置轻烃收率的影响因素》一文中研究指出原油开采量可以直接或间接影响我国的经济情况。在原油开采中,原油稳定装置的运行或是运行质量也在一定程度上影响着轻烃收率,可以说轻烃收率,直接关乎着原油开采量的大小。因此,要想提高轻烃收率,首先要弄清楚原油稳定装置轻烃收率的影响因素,并且明白各个因素之间的关系,同时对各个因素进行逐个分析,只有如此,才可以发现提高轻烃收率的方法。就原油稳定装置影响轻烃收率的因素展开分析。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2019年03期）

高明明[7]（2019）在《原油稳定不凝气吸收装置效果分析》一文中研究指出原油稳定装置在生产过程中,除正常的轻烃产品外还会产生一定量的副产品不凝气,由于这部分不凝气富含C2～C5烷烃组分,通常做为深冷、浅冷装置的原料进行处理或直接作为加热炉的燃料。本文通过对某油田油气处理厂原稳装置新建不凝气吸收装置实际运行效果进行分析得到结论,该装置是在不具备深冷、浅冷处理条件下的另一种对原油稳定装置自产不凝气中所含C2～C5烷烃组分进行有效回收的技术措施,其吸收率大于50%,可有效提高原稳装置的轻烃产量,增加经济效益。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年03期）

王梓丞,张永虎,马俊章,吴媚[8]（2018）在《新疆油田原油稳定系统适应性分析及发展规划》一文中研究指出新疆油田原油稳定系统存在的主要问题是原油稳定率低、已建装置规模匹配性差、产品收率低。针对上述问题,结合地质指标预测、原油全烃色谱分析和原油脱水站、天然气处理站区域位置统筹规划,确定出原油稳定装置建设地点、规模及工艺,减小挥发损耗、提高油气产品附加值,实现地面系统安全环保、提质增效。(本文来源于《新疆石油科技》期刊2018年03期）

徐欣欣,房昆,董志强,侯文亮,刘凯[9]（2018）在《关于中东地区重质原油稳定工艺的探讨》一文中研究指出为满足中东地区重质原油的稳定指标要求,对重油原油稳定的几种常用工艺进行了综合对比分析。结果表明,对于中东伊拉克等地区的重油采用微正压闪蒸的工艺(原油稳定装置采用立式脱气管),既能满足产品原油饱和蒸气压和H_2S指标的要求,也大大降低了投资费用,简化了操作运行程序。同时,针对简易的立式分离器式脱气管分离效果不理想、运行不稳定的问题,论述了其优化改进措施。伊拉克某油田联合站于2014年采用该工艺,投产至今运行状况良好。该项目的成功实施对同类项目具有一定的借鉴和参考意义。(本文来源于《石油规划设计》期刊2018年03期）

刘爱国[10]（2018）在《原油处理站原油稳定工艺优化设计研究》一文中研究指出本课题源于新疆油田采油二厂原油处理站安全隐患治理工程项目。由于该原油处理站原油稳定系统因设备老化、设施陈旧等因素停运至今,造成原油在集输过程中存在大量蒸发损耗、污染环境和安全隐患的情况,故需新建一套原油稳定工艺。本文针对站内原油处理规模200×10~4t/a原油稳定系统进行设计,保证稳定原油外输温度下饱和蒸气压不高于当地标准大气压的0.7倍,外输原油温度为55℃。根据测得的采出油气物性,结合相关文献及规范要求,确定站内分别设计负压及微正压闪蒸余热回收两套原油稳定工艺。通过绘制的工艺流程图,利用Hysys软件对两套工艺进行模型搭建,根据项目要求和拟选工艺参数,模拟出两套工艺流程的进塔温度、塔操作压力的边界值,其中负压温度56~65℃,压力0.06~0.08MPa(A),微正压温度80~90℃,压力0.1~0.115MPa(A)。结合设计规模,对两套工艺进行物料衡算,完成设备选型,选出两套工艺的稳定设备均为Φ3000mm×11500mm的闪蒸塔,负压、微正压稳定工艺压缩设备分别为110kW、90kW无油喷液螺杆压缩机,微正压稳定工艺加热设备选用3000kW相变加热炉。以增加油田开发经济效益为核心,分别对两套工艺进行参数优化,并对两套工艺方案进行技术和经济性的比选。结果表明在两套工艺均能满足设计要求的前提下,负压稳定工艺具有流程简单、设备种类数量少、管理方便的优势,且比微正压稳定工艺工程投资少584.69万元,运行费用每年节省15.9万元,每吨处理节省能耗0.106kgce/t。故选用负压闪蒸原油稳定余热回收工艺作为该原油处理站原油稳定系统的工艺。根据设计的工艺流程,分析负压闪蒸原油稳定余热回收工艺的能耗,并对其实行保温防腐和环境保护等措施。本文可为稀油原油稳定工艺中涉及负压及微正压闪蒸稳定工艺的设计和设备计算选型提供一定的参考。(本文来源于《中国石油大学(北京)》期刊2018-05-01）

### 原油稳定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

轻烃是原油稳定过程的主要副产品,其组成主要为戊烷及以上成分,通常的做法是直接生产1号稳定轻烃。1号稳定轻烃最主要的质量控制指标为饱和蒸气压和终馏点。针对各类常用原油稳定工艺的特点,对1号稳定轻烃产品饱和蒸气压和终馏点控制进行了理论分析,对工艺选择和设计参数确定提出了建议。稳定塔顶气叁相分离器低压操作对控制轻烃饱和蒸气压有利,分离压力宜低于0.2~0.25 MPa;原油稳定塔低压操作有利于降低轻烃终馏点,负压闪蒸最为有利;对提馏稳定工艺,随原油加热温度升高,轻烃终馏点降低,温度升高到一定值后,轻烃终馏点将保持不变;对正压闪蒸工艺,为保证轻烃终馏点合格,建议在稳定塔原油闪蒸段之上增加闪蒸气精馏段,通过塔顶部分轻烃回流控制轻烃终馏点,且原油加热温度越高,轻烃终馏点越低。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 原油稳定论文参考文献

[1].孟祥涛.中原油田原油稳定系统绿色低碳优化研究[J].油气田环境保护.2019

[2].李延春.原油稳定轻烃产品主要质量指标的控制[J].油气田地面工程.2019

[3].陈林袁.涠洲终端处理厂原油稳定工艺的选择[J].化学工程与装备.2019

[4].苗俊田.基于HYSYS对原油稳定参数优化实施模拟研究[J].内江科技.2019

[5].徐立伟.哈萨克斯坦萨吉兹油田地面建设工程原油稳定工艺研究[J].山东化工.2019

[6].姜鼎文.原油稳定装置轻烃收率的影响因素[J].化工设计通讯.2019

[7].高明明.原油稳定不凝气吸收装置效果分析[J].中国设备工程.2019

[8].王梓丞,张永虎,马俊章,吴媚.新疆油田原油稳定系统适应性分析及发展规划[J].新疆石油科技.2018

[9].徐欣欣,房昆,董志强,侯文亮,刘凯.关于中东地区重质原油稳定工艺的探讨[J].石油规划设计.2018

[10].刘爱国.原油处理站原油稳定工艺优化设计研究[D].中国石油大学(北京).2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fe77439df23651e99681445b.html