# Na对于Al早期大气腐蚀的影响

### 论文摘要

采用单脉冲激光诱导击穿光谱（LIBS）测量了大气环境中腐蚀35 d后金属Al的谱线,结合三维形貌测量,研究了Na元素在Al表面的深度分布。结果表明,Al表面的Na元素源于大气环境,且Na参与生成腐蚀产物NaAlCO3（OH）2,其含量随着腐蚀深度的增加呈幂函数衰减。不同腐蚀深度时NaAlCO3（OH）2的含量可以转变为阴极面积的变化,结合测量得到的Al的极化曲线,利用COMSOL软件建立了氧还原和阴极面积同时影响Al的大气腐蚀仿真模型,揭示Na对腐蚀机理的影响。计算结果表明腐蚀深度为6.155μm,与LIBS实验测得的Na元素深度一致。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果

- 3 分析讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈星晨,王杰,陈德任,钟舜聪,王向峰

关键词: 大气腐蚀,激光诱导击穿光谱,三维形貌,腐蚀产物

来源: 金属学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 福州大学机械工程与自动化学院能源与环境光催化国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目No.51675103,福州大学能源与环境光催化国家重点实验室基金项目No.SKLPEE-KF201719,福州科技局项目No.2018-G-35,Supported by National Natural Science Foundation of China(No.51675103),State Key Laboratory of Photocatalysis on Energy and Environment(No.SKLPEE-KF201719),Fuzhou Science and Technology Bureau(No.2018-G-35)

分类号: TG172.3

页码: 529-536

总页数: 8

文件大小: 1143K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].400MPa级稀土耐大气腐蚀抗震钢筋研发[J]. 包钢科技 2019(06)

- [2].镀锌钢在模拟大气腐蚀环境的初期腐蚀行为研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [3].铁道造车用耐大气腐蚀H型钢组织性能研究[J]. 包钢科技 2020(03)

- [4].无铅整平涂层模拟环境下大气腐蚀行为研究[J]. 电子工艺技术 2019(01)

- [5].论铁道车辆用耐大气腐蚀钢腐蚀试验方法标准[J]. 铁道技术监督 2017(04)

- [6].铁道车辆用耐大气腐蚀钢标准综述[J]. 铁道技术监督 2016(06)

- [7].铁道车辆用耐大气腐蚀钢的现状及研发方向[J]. 世界钢铁 2009(05)

- [8].耐大气腐蚀钢板材料渐入园林景观资材应用行列[J]. 表面工程资讯 2011(03)

- [9].09CuPCrNi-A耐大气腐蚀钢电化学阻抗研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2011(05)

- [10].江苏电科院圆满完成电网大气腐蚀试样架安装部署[J]. 表面工程与再制造 2018(04)

- [11].荣获2007年度中国机械工业科学技术奖一等奖项目 材料大气腐蚀行为及规律性研究[J]. 中国科技奖励 2008(04)

- [12].变电站周围大气腐蚀环境检测分析[J]. 全面腐蚀控制 2013(03)

- [13].氧化铁皮对低碳钢大气腐蚀行为的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(10)

- [14].450MPa级高强度耐大气腐蚀带钢的研制[J]. 鞍钢技术 2008(05)

- [15].大气腐蚀图绘制中环境因素数据采集方法[J]. 腐蚀与防护 2018(06)

- [16].腐蚀产物性质对金属大气腐蚀过程影响的研究[J]. 装备环境工程 2018(10)

- [17].轧制工艺对耐大气腐蚀钢综合性能的影响[J]. 金属热处理 2012(12)

- [18].高强度耐大气腐蚀乙字钢焊接性能研究[J]. 四川冶金 2009(02)

- [19].输变电设备大气腐蚀情况调查与分析[J]. 腐蚀科学与防护技术 2012(06)

- [20].钒氮微合金化耐大气腐蚀钢板的研制[J]. 轧钢 2009(06)

- [21].2507双相不锈钢南海大气腐蚀行为研究[J]. 西北工业大学学报 2019(S1)

- [22].输电杆塔材料在模拟海岸-工业复合环境中的大气腐蚀行为研究[J]. 热加工工艺 2019(14)

- [23].耐低温耐大气腐蚀铸钢件的研究与生产[J]. 铸造 2018(09)

- [24].大气腐蚀环境下的钢桥梁防腐蚀技术[J]. 全面腐蚀控制 2018(11)

- [25].贝氏体钢模拟沿海大气腐蚀研究[J]. 中国锰业 2016(05)

- [26].镁合金在万宁标准试验场的大气腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2014(09)

- [27].高强度耐大气腐蚀钢中稀土提高耐蚀机理研究[J]. 稀土 2008(01)

- [28].山东大气腐蚀性现场调查及影响因素分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(01)

- [29].大气腐蚀环境的分类及腐蚀性评定[J]. 全面腐蚀控制 2015(10)

- [30].大气环境腐蚀检测技术在铝合金大气腐蚀研究中的应用[J]. 腐蚀科学与防护技术 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff4224e1bdbc01e7f3bf4b04.html