# 聚四氢呋喃生产工艺中醇解反应的研究

### 论文摘要

采用非均相催化剂,两步法生产聚四氢呋喃的工艺中,100 m~3醇解反应釜为间歇操作,耗时长、效率低。对醇解反应条件进行实验研究,得出随着反应温度逐渐升高,搅拌转速的逐渐增加,醇解反应时间逐渐减少。在实验基础上逐渐调整反应条件,将反应温度调整在75—80℃,转速提高20%后,平均反应时间由30 h缩短为17 h,达到生产最优值,提高了生产能力。并通过增加静态混合器使得原料进入反应釜前已经达到良好混合,进入后迅速进行反应、分离,将间歇反应生产改为连续反应,减少人工操作,实现了连续化生产。为了进一步提高生产效率,提出使用高效搅拌器和开发反应精馏装置。

### 论文目录

- 1 醇解反应过程

- 1.1 反应条件

- 1.2 醇解前后物性变化

- 1.3 实验研究

- 2 缩短醇解反应时间

- 3 初步改造及下一步计划

- 3.1 初步改造 （增加静态混合器）

- 3.2 下一步计划

- 3.2.1 更换搅拌器

- 3.2.2 开发使用反应精馏装置

- 4 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李健达,李志音,程亮,张亮亮,张洪波

关键词: 聚四氢呋喃,醇解反应,混合器,连续化生产

来源: 化学工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂

分类号: TQ317

页码: 75-78

总页数: 4

文件大小: 581K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].重庆建峰化工4.6万t聚四氢呋喃项目预计年底投产[J]. 塑料工业 2013(12)

- [2].影响聚四氢呋喃生产的色度分析[J]. 化工管理 2018(22)

- [3].巴斯夫推出生物聚四氢呋喃[J]. 合成材料老化与应用 2016(06)

- [4].聚四氢呋喃醚二醇制备技术概况[J]. 广州化工 2014(17)

- [5].河南鹤壁聚四氢呋喃项目一次开车成功[J]. 化肥设计 2015(01)

- [6].富邦聚四氢呋喃项目竣工[J]. 塑料工业 2015(02)

- [7].聚四氢呋喃的生产方法与技术发展的研究[J]. 化工管理 2018(07)

- [8].聚四氢呋喃的生产工艺及发展建议[J]. 广州化工 2018(19)

- [9].泸天化24亿建聚四氢呋喃项目[J]. 化工装备技术 2012(06)

- [10].微交联聚丁二酸丁二醇酯/聚四氢呋喃醚嵌段共聚物的合成和性能[J]. 高分子材料科学与工程 2013(08)

- [11].三氯甲烷萃取处理聚四氢呋喃废水试验研究[J]. 环境科学与技术 2010(S1)

- [12].四氢呋喃和聚四氢呋喃生产技术进展[J]. 精细化工原料及中间体 2008(03)

- [13].不同厂商聚四氢呋喃分析研究[J]. 精细与专用化学品 2018(09)

- [14].聚四氢呋喃生产废水处理工程实例[J]. 江西建材 2017(23)

- [15].吸附法处理聚四氢呋喃废水的试验研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [16].双端氨基聚四氢呋喃的合成制备研究[J]. 广州化工 2012(12)

- [17].紫外可见分光光度法测定聚四氢呋喃中抗氧化剂含量[J]. 广州化工 2017(21)

- [18].聚四氢呋喃二醇对湿法聚氨酯树脂性能的影响研究[J]. 中国皮革 2012(01)

- [19].新型聚四氢呋喃多元醇的合成及表征[J]. 化工学报 2014(05)

- [20].聚四氢呋喃生产工艺探析[J]. 黑龙江科技信息 2015(18)

- [21].近红外光谱测定聚四氢呋喃混合液[J]. 应用化学 2008(12)

- [22].聚四氢呋喃及其下游产品中抗氧化剂BHT的测定[J]. 云南化工 2018(05)

- [23].活性炭吸附法处理聚四氢呋喃废水的动力学研究[J]. 科学技术与工程 2014(08)

- [24].铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水试验研究[J]. 环境科学与技术 2010(S2)

- [25].3万t/a聚四氢呋喃工艺技术及布置实例[J]. 化肥设计 2015(02)

- [26].聚四氢呋喃相对分子质量窄化的研究进展[J]. 石油化工应用 2015(12)

- [27].巴斯夫聚四氢呋喃推出环保滑板车[J]. 塑料工业 2016(07)

- [28].高级氧化法处理聚四氢呋喃废水的试验研究[J]. 科技创新导报 2014(29)

- [29].活性炭吸附聚四氢呋喃中微量磷钨酸[J]. 化工进展 2010(09)

- [30].聚四氢呋喃生产过程中分子量控制的影响因素[J]. 云南化工 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff569a38525dc8bdd5c3231e.html