# 硫代双对叔辛基苯酚论文-刘东峰,陈帅

导读:本文包含了硫代双对叔辛基苯酚论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光稳定剂,氢氧化镍,配位,合成

### 硫代双对叔辛基苯酚论文文献综述

刘东峰,陈帅[1]（2018）在《光稳定剂2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的合成方法》一文中研究指出2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍是一种广泛使用的光稳定剂,其合成方法的改进具有重要意义。我们以2,2′-硫代双对叔辛基苯酚为合成底物,使用氢氧化镍作为镍源与其配位,生成的中间体再与正丁胺配位,得到最终产物2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍。(本文来源于《信息记录材料》期刊2018年12期）

高俊峰,李迁,刘东峰[2]（2015）在《2,2’-硫代双对特辛基苯酚的合成改进》一文中研究指出使用无水氯化锌做催化剂,以对特辛基苯酚与二氯化硫为主要原料,通过对二氯化硫的量,催化剂的量,滴加温度,溶剂等条件的优化,确定了合成2,2’-硫代双对特辛基苯酚的合理配料比,提高了收率。(本文来源于《信息记录材料》期刊2015年04期）

黄华鸣,杨红兵[3]（2010）在《2,2′-硫代双对叔辛基苯酚的合成与晶体结构》一文中研究指出合成了标题化合物。通过IR1、HNMR及X-射线单晶衍射对其结构进行了表征。该晶体属叁斜晶系,P-1空间群,a=11.068(4)nm,b=11.226(5)nm,c=11.916(5)nm,α=83.004(7)°,β=75.641(7),°V=1.337 8(9)nm3,Z=2,Dc=1.094 g/cm3,F(000)=480,R1=0.064 3,wR2=0.200 4。(本文来源于《化学试剂》期刊2010年03期）

李效军,雒佳莉,王凯,孙树娟,贾睿生[4]（2009）在《2,2'-硫代双对叔辛基苯酚萃取镍的性能》一文中研究指出研究2,2'-硫代双对叔辛基苯酚对镍的萃取性能。结果表明,以苯为稀释剂,2,2'-硫代双对叔辛基苯酚的浓度1×10-3mol/L,[N i2+]=0.1g/L,pH=11,萃取时间t=15m in,相比(O/A)=1∶1,镍的萃取率可达98.6%。硫酸是适宜的反萃剂,用4mol/L硫酸反萃负载镍的有机相,单级反萃率可达85.6%。(本文来源于《有色金属》期刊2009年04期）

王凯[5]（2008）在《光稳定剂UV-1084的合成及中间体2，2’-硫代双对叔辛基苯酚的萃取性能研究》一文中研究指出2,2’-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍(UV-1084)是一种高效光稳定剂。本文以对叔辛基苯酚、二氯化硫、正丁胺和乙酸镍为原料,经缩合、络合两步反应合成了2,2’-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍,研究并得到了最佳的反应条件:缩合反应中,以石油醚(60℃~90℃)为溶剂,对叔辛基苯酚20.6g(0.1mol),溶剂用量80mL,对叔辛基苯酚与二氯化硫的摩尔比为2:1.1,反应温度5℃~8℃,二氯化硫的滴加时间为80min,反应时间2h。在此条件下,以对叔辛基苯酚计2,2’-硫代双对叔辛基苯酚的收率为85.5%。络合反应中,以叁氯甲烷为溶剂,2,2’-硫代双对叔辛基苯酚、乙酸镍和正丁胺的摩尔比为1:1.25:3,反应温度58℃,反应时间2h。在此条件下,以2,2’-硫代双对叔辛基苯酚计2,2’-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的收率为97.6%。两步反应的总收率为83.4%(以对叔辛基苯酚计)。中间体2,2’-硫代双对叔辛基苯酚作为金属萃取剂的相关研究在文献中未见报道。本文研究了其对镍的萃取性能,实验结果表明:萃取过程中,以苯为稀释剂,2,2’-硫代双对叔辛基苯酚的浓度1×10~(-3)mol/L,水相[Ni~(2+)]=0.1g/L,pH=11,萃取时间t=15min,萃取温度25℃,相比(O/A)=1:1,在此条件下,镍的萃取率可达98.6%,且分相迅速,不产生第叁相。反萃过程中,硫酸是适宜的反萃剂,用4mol/L硫酸反萃负载镍的有机相,单级反萃率可达85.6%。(本文来源于《河北工业大学》期刊2008-03-01）

李效军,王凯,贾睿生,孙树娟,李春英[6]（2007）在《光稳定剂2，2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的合成》一文中研究指出以对叔辛基苯酚、二氯化硫、正丁胺和乙酸镍为原料,经缩合、络合两步反应合成了2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍。考察了反应条件对产物收率的影响,得到了最佳反应条件。缩合反应中,采用正己烷作溶剂,对叔辛基苯酚与二氯化硫摩尔比2:1.1,反应温度10℃,二氯化硫滴加时间80 min,此条件下2,2′-硫代双对叔辛基苯酚的收率为85.5%。络合反应中,2,2′-硫代双对叔辛基苯酚、乙酸镍和正丁胺的摩尔比为1:1.25:3,此时2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的收率为97.6%。两步反应总收率83.4%,中间体及产物结构经红外光谱和元素分析确证。(本文来源于《精细石油化工进展》期刊2007年12期）

丁伟,肖翠玲,张荣明,李柏林,逯翠霞[7]（1999）在《2,2'-硫代双对特辛基苯酚的合成研究》一文中研究指出以对特辛基苯酚为主要原料，与新制备的二氯化硫在四氯化碳溶剂中反应，合成了２，２’－硫代双对特辛基苯酚（简称硫代双酚）。确定了反应最佳工艺条件：反应温度 ６～８℃，反应时间 ２ ｈ，对特辛基苯酚与二氯化硫摩尔比（简称酚硫比）２．０：１，溶剂与对特辛基苯酚的重量比（简称剂酚比）３．２：１，石油醚（３０～６０℃）中重结晶，得到硫代双酚收率达８７％以上。(本文来源于《精细石油化工》期刊1999年03期）

### 硫代双对叔辛基苯酚论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

使用无水氯化锌做催化剂,以对特辛基苯酚与二氯化硫为主要原料,通过对二氯化硫的量,催化剂的量,滴加温度,溶剂等条件的优化,确定了合成2,2’-硫代双对特辛基苯酚的合理配料比,提高了收率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 硫代双对叔辛基苯酚论文参考文献

[1].刘东峰,陈帅.光稳定剂2,2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的合成方法[J].信息记录材料.2018

[2].高俊峰,李迁,刘东峰.2,2’-硫代双对特辛基苯酚的合成改进[J].信息记录材料.2015

[3].黄华鸣,杨红兵.2,2′-硫代双对叔辛基苯酚的合成与晶体结构[J].化学试剂.2010

[4].李效军,雒佳莉,王凯,孙树娟,贾睿生.2,2'-硫代双对叔辛基苯酚萃取镍的性能[J].有色金属.2009

[5].王凯.光稳定剂UV-1084的合成及中间体2，2’-硫代双对叔辛基苯酚的萃取性能研究[D].河北工业大学.2008

[6].李效军,王凯,贾睿生,孙树娟,李春英.光稳定剂2，2′-硫代双(4-叔辛基苯酚)正丁胺镍的合成[J].精细石油化工进展.2007

[7].丁伟,肖翠玲,张荣明,李柏林,逯翠霞.2,2'-硫代双对特辛基苯酚的合成研究[J].精细石油化工.1999

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ffadc9322083971117d16267.html